사용 설명서

사용 전 본 안내서를 끝까지 읽어 주시기 바라며 가까운 곳에 보관하여 주시기 바랍니다.

목 차

1. 제품 소개	11

1.1 특징	11

1.2 시스템 요구 사항	12

2. 설치	14

2.1 설치	14

2.2 업그레이드	14

3. 시스템 구성	16

3.1 로그인	16

3.2 시스템 설정	17

3.3 시스템 설정 – 장비 / 레이아웃 / 순차 보기	18

3.4 시스템 설정 – 장비 검색	27

3.5 시스템 설정 – 저장디스크	33

3.6 시스템 설정 – 저장스케줄	34

3.7 시스템 설정 – 레이아웃	37

3.8 시스템 설정 – 순차 보기	37

3.9 시스템 설정 – Emap	37

4. 이벤트 설정	41

4.1 이벤트 설정 – 등록된 장비	42

4.2 이벤트 설정 – 릴레이 출력	44

4.3 이벤트 설정 – 이메일	45

4.4 이벤트 설정 – 시스템	47

5. 사용자 설정	49

5.1 사용자 계정 – 사용자	50

5.2 사용자 계정 – 권한	51

6. 옵션 설정	53

6.1 옵션 설정 – 시스템	53

6.2 옵션 설정 – 동영상	56

6.3 옵션 설정 – OSD	58

6.4 옵션 설정 – DDNS	60

7. 메인/보조 메뉴	62

7.1 메인 메뉴	62

7.2 보조 메뉴	64

7.3 트레이 메뉴	65

8. 조이스틱	66

8.1 조이스틱 연결 / 연결 해제	66

8.2 조이스틱 기능	67

9. 카메라 장치 트리	69

9.1 카메라 장치	69

9.2 레이아웃	74

9.3 채널 순차 보기	74

9.4 레이아웃 순차 보기	75

9.5 즐겨 찾기	75

10. 실시간 화면	78

10.1 실시간 화면	79

10.2 PTZ 제어	84

10.3 실시간 화면 툴바	86

10.4 이벤트 목록	90

11. Local재생	92

11.1 날짜, 시간 검색	92

11.2 재생 컨트롤	93

11.3 이벤트 검색	99

11.4 즐겨 찾기 검색	100

11.5 이벤트 보고서	101

11.6 백업 재생	103

11.7 Local 재생 툴바	105

12. 장치 재생	108

12.1 날짜, 시간 검색	109

12.2 재생 컨트롤	110

12.3 이벤트 검색	110

12.4 즐겨 찾기 검색	110

12.5 Text-In 검색	110

12.6 장치 재생 툴바	113

13. Emap 화면	115

13.1 Emap 화면	115

13.2 Emap 툴바	117

14. 이벤트 화면	120

14.1 이벤트 화면	120

14.2 이벤트 툴바	121

14.3 이벤트 목록	121

15. 상태 화면	122

15.1 상태 툴바	122

15.2 카메라 장치 상태	123

15.3 시스템 상태	126

15.4 장치 시스템 / 이벤트 로그	128

16. 클립뷰어 사용 설명서	129

16.1 영상 백업	129

16.2 로컬 파일 열기	130

16.3 재생 컨트롤	130

16.4 이벤트 보기	131

16.5 분할 모드	131

16.6 이미지 캡쳐	131

16.7 이전 분할 그룹 / 다음 분할 그룹	131

17. LPR 연동 방법	132

17.1 환경 설정	132

17.2 실시간 이벤트	133

17.3 LPR 검색	134

17.4 LPR 프로토콜	135

17.5 티타늄 레코딩 서버 등록 절차	135

18. Easy Install	138

18.1 Easy Install 사용법	139

19. DDVRLS 설정 방법	141

19.1 NVR 설정	142

19.2 Titanium 클라이언트 설정	144

20. 화상 키보드	145

20.1 화상 키보드 사용법	145

부록 A-세부설명	147

부록 B-툴바	150

부록 C-디렉토리	153

부록 D-단축키	154

부록 E-메세지와 로그	155

부록 F-하드디스크 포맷	158

그림 목차

Figure 1 로그인	16

Figure 2 서버 추가 / 수정 / 제거	16

Figure 3 시스템 설정 메뉴	17

Figure 4 Setup 로그인	17

Figure 5 시스템 설정	18

Figure 6 장비 추가	21

Figure 7 레이아웃 추가	21

Figure 8 레이아웃	23

Figure 9 순차보기	25

Figure 10 등록된 카메라 장치 검색	26

Figure 11 시스템 설정 – 장비 검색	27

Figure 12 장비 종류별 검색	28

Figure 13 IP Filtered 카메라 장치 검색	29

Figure 14 장치 메뉴	29

Figure 15 원격 설정	30

Figure 16 시스템 설정 - 저장디스크	33

Figure 17 시스템 설정 - 주간 저장 스케줄	34

Figure 18 시스템 설정 - 특정일 저장 스케줄	36

Figure 19 시스템 설정 - Emap	37

Figure 20 사용자 이미지 크기	39

Figure 21 이벤트 설정	41

Figure 22 이벤트 설정 - 등록된 장비	42

Figure 23 이벤트 설정 - 릴레이 출력	44

Figure 24 이벤트 설정 – 이메일	46

Figure 25 이벤트 설정 – 시스템	47

Figure 26 사용자 설정	49

Figure 27 Setup User	50

Figure 28 사용자 계정 - 권한	51

Figure 29 옵션 설정	53

Figure 30 옵션 설정 – 시스템	54

Figure 31 옵션 설정 - 동영상	57

Figure 32 옵션 설정 - OSD	59

Figure 33 옵션 설정 - DDNS	60

Figure 34 DDNS – 호스트 입력	61

Figure 35 메인 메뉴 / 보조 메뉴	62

Figure 36 메인 메뉴	63

Figure 37 보조 메뉴	64

Figure 38 트레이 메뉴	65

Figure 39 조이스틱	66

Figure 40 카메라 장치 트리	69

Figure 41 카메라 장치 메뉴	70

Figure 42 장비 등록 정보	71

Figure 43 녹화 일정	72

Figure 44 NVR B 장치 메뉴	73

Figure 45 업그레이드 펌웨어	73

Figure 46 레이아웃	74

Figure 47 채널 순차 보기	74

Figure 48 레이아웃 순차 보기	75

Figure 49 즐겨 찾기	75

Figure 50 사용자 레이아웃 추가	76

Figure 51 사용자 레이아웃 변경	76

Figure 52 즐겨 찾기 – 기본 설정	77

Figure 53 메인 화면	78

Figure 54 이벤트 채널 설정	80

Figure 55 화면 탭 설정	81

Figure 56 영상 팝업 메뉴	82

Figure 57 PTZ 패널	84

Figure 58 화면 속 PTZ 제어	85

Figure 59 화면 속 PTZ 줌 컨트롤	86

Figure 60 실시간 화면 툴바	86

Figure 61 Live 스크린 타이틀과 툴바	88

Figure 62 이벤트 목록	90

Figure 63 Local 재생	92

Figure 64 달력 컨트롤	94

Figure 65 시간 콤보박스	94

Figure 66 영상 백업	95

Figure 67 즐겨 찾기 정보 입력	96

Figure 68 재생 속도 컨트롤	97

Figure 69 시간 중복 재생	98

Figure 70 이벤트 검색	99

Figure 71 즐겨 찾기 검색	100

Figure 72 이벤트 보고서	102

Figure 73 백업 재생	103

Figure 74 Local영상 백업	104

Figure 75 타임 바	104

Figure 76 Local 재생 툴바	105

Figure 77 Local 화면 Split 컨트롤	106

Figure 78 Local 재생 타이틀 및 툴바	106

Figure 79 장치 재생	109

Figure 80 Text-In 검색	111

Figure 81 Text-In 필터	111

Figure 82 Text-In 이벤트 보기	112

Figure 83 장치 재생 툴바	113

Figure 84 장치 재생 타이틀 및 툴바	113

Figure 85 Emap 뷰	115

Figure 86 Emap 툴바	117

Figure 87 이벤트 화면	120

Figure 88 상태 화면	122

Figure 89 상태 툴바	122

Figure 90 장치 상태 테이블	124

Figure 91 화면 분할 상태	125

Figure 92 시스템 상태	126

Figure 93 시스템 로그 필터	126

Figure 94 로그 검색 결과	127

Figure 95 장치 시스템 / 이벤트 로그	128

Figure 96 클립뷰어	129

Figure 97 영상 백업	129

Figure 98 이벤트 보기	131

Figure 99 NCEventReceiver	132

Figure 100 Configuration	132

Figure 101 실시간 이벤트	133

Figure 102 LPR 검색	134

Figure 103 그룹 추가	135

Figure 104 장비 추가	136

Figure 105 장비 유형	136

Figure 106 장비 주소	137

Figure 107 Check	137

Figure 108 Easy Install	138

Figure 109 Easy Install – 설정 화면	139

Figure 110 Easy Install – 카메라 선택	140

Figure 111 Easy Install – 저장 디스크 및 스케줄 설정	140

Figure 112 DDVRLS 설정	141

Figure 113 Dashboard Setup 등록	142

Figure 114 DDVRLS 등록	142

Figure 115 Dashboard Setup 로그인	143

Figure 116 Remote Watch / Search	143

Figure 117 DDVRLS 설정 - 클라이언트	144

Figure 118 장비 추가	144

Figure 119 화상 키보드	145

Figure 120 화상 키보드 – 키보드 버튼	145

Figure 121 화상 키보드 – 키보드 아이콘	146

Figure 122 하드디스크 포맷 - 클라이언트 종료	158

Figure 123 하드디스크 포맷 – Service Manager 실행	158

Figure 124 하드디스크 포맷 – Service Manager Stop	159

Figure 125 하드디스크 포맷 – 포맷 선택	159

Figure 126 하드디스크 포맷 – 포맷	160

Figure 127 하드디스크 포맷 – Service Manager Start	160

표 목차

Table 1 시스템 요구 사항	11

Table 2 장비 유형	19

Table 3 등록된 카메라 장치 검색 버튼	25

Table 4 장비 연결 상태 아이콘	27

Table 5 장비 검색 도구	27

Table 6 유지관리	30

Table 7 시간 테이블 안의 색 의미	34

Table 8 Emap 제어 버튼	39

Table 9 장비 이벤트 설정	42

Table 10 카메라 장치 상태	69

Table 11 순차보기 컨트롤 및 동작	78

Table 12 화면 모드 툴바	86

Table 13 툴바 위치	86

Table 14 달력 컨트롤	93

Table 15 재생 컨트롤	96

Table 16 Time Jump	97

Table 17 DVR 및 NVR별 기능 지원 현황	107

Table 18 Emap 컨트롤	117

Table 19 Emap 컨트롤	117

Table 20 상태 툴바 버튼	122

Table 21 카메라 장치 상태 테이블	122

Table 22 장치 상태 테이블 글자 색	123

Table 23 재생 컨트롤	129

Table 24 LPR 프로토콜	134

# 제품 소개

## 특징

이 제품은 강력하고 지능적인 감시 소프트웨어 입니다. 본 사용 안내서는 소프트웨어를 설치하는 방법에서부터 설정, 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

- Live, 재생, 시스템 상태 등을 포함 한 9개의 멀티 모니터 기능을 제공합니다.

- Live1 ~ Live4, 이벤트, Emap을 포함 한 6개의 실시간 모니터링 서비스를 제공합니다.(하드웨어로 공급되는 단독동작 제품 중 16채널 이하 제품은 "Live2~4"를 지원하지 않습니다.)

- 각 화면마다 최대 64개의 분할 화면을 지원합니다.

- 영상 재생은 최대 16개의 분할 화면을 지원합니다.

- 다양한 형태의 레이아웃이 가능합니다.

- 채널과 레이아웃을 지정한 순서대로 볼 수 있도록 순차 보기를 지원합니다.

- 이벤트 채널과 이벤트 레이아웃을 설정할 수 있습니다.

- Emap은 다중 레이아웃이 가능하여 입체적인 감시 시스템을 구축할 수 있습니다.

- 최대 64개 채널을 저장할 수 있습니다.

- 저장 디스크 용량에 제한이 없으며 다수의 디스크를 개별적으로 설정 할 수 있고 카메라 장치 마다 저장될 디스크를 개별적으로 설정 할 수 있습니다.

- 다양한 저장 방식을 설정 할 수 있습니다 (수동 저장, 주간 일정, 특정일 일정, 이벤트 저장).

- 다양한 검색 방식과 재생 컨트롤을 지원합니다(시간 단위, 이벤트 발생, 임의 검색).

- 네트워크 접속 원격 카메라 장치 설정이 가능합니다.

- 쉽게 PTZ (PTZ 패널, 화면 속 PTZ)를 제어할 수 있고 알람 컨트롤을 지원합니다.

- 간편한 제어가 가능하도록 실용적인 화면과 스크린 툴바를 제공합니다( 디지털 줌, 오디오, 정지 영상(Freeze), 수동 저장, 마이크, 분할 설정 등).

- 사용자, 권한 설정이 가능합니다.

- 키워드 검색을 지원합니다.

- 네트워크에서 자동으로 카메라 장치를 검색하여 등록할 수 있습니다.

- 시스템과 카메라 장치의 상태, 기록 등을 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 소프트웨어 자동/수동 업데이트를 선택할 수 있으며 실시간 업데이트를 지원합니다.

- 이벤트 알림, 검색, 보고가 가능합니다.

## 시스템 요구 사항

* 하드웨어와 함께 공급되는 단독동작 제품은 해당 제품의 시스템 사양에 따릅니다.

이 소프트웨어의 권장 시스템 요구 사항은 아래와 같습니다.

Table 1 시스템 요구 사항

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Microsoft® Windows® XP Professional (32 bit 또는 64 bit), Windows Vista™ Enterprise/Ultimate (32 bit 또는 64 bit), Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 bit 또는 64 bit) (Windows 7 권장) |
| CPU | Intel® Core™2 Quad processors or higher (Core™ i7 processor 권장) |
| RAM | 최소 1 GB (4 GB 이상 권장) |
| 네트워크 | Ethernet (1 Gbit 권장) |
| Graphics Adaptors | PCI-Express, 최소1024 x 768, 16 bit colors (256 MB or 그 이상의 VGA memory, 1920 x 1080, 32 bit colors 권장) |
| 하드 디스크 타입 | SATA (7200 RPM or faster), Network drives ( iSCSI ) |
| 하드 디스크 공간 | 이 소프트웨어가 사용 가능한 최소 1 GB의 여유 디스크 공간 저장 에 사용 가능한 최소 4 GB의 여유 디스크 공간 |
| 조이스틱 | USB PC 호환 조이스틱 |

이 소프트웨어는 32bit, 64bit 운영체제에 모두 적용 가능합니다. 64 bit 운영체제에서는 32bit 호환 모드로 동작합니다.

# 설치

## 설치

이 소프트웨어는 네트워크 드라이브에서 제대로 동작하지 않을 수 있으니 네트워크 드라이브 설치를 삼가시고, 구 버전의 소프트웨어는 설치 하기 전에 제거하시기 바랍니다.

- PC에 백신 프로그램이 설치되어 있다면 중지 후 설치를 진행해 주시기 바랍니다. 백신 프로그램으로 인해 레코딩 서버가 정상적으로 실행이 안될 수 있습니다.

순 서

- 소프트웨어 CD/DVD를 삽입한 후 설치(installation) 링크를 클릭합니다. 설치 파일로 소프트웨어 설치를 하시는 경우, 해당 위치에서 설치 파일을 실행합니다. 보안 설정 상태에 따라 보안 경고가 나타날 수 있습니다. 이 경우 실행 버튼을 클릭합니다.

- 설치 마법사가 시작되면 다음 버튼을 클릭합니다.

- 최종 사용자 사용권 계약 (EULA : End User License Agreement)을 읽고 동의할 시 다음 버튼을 클릭합니다.

- 일반 설치를 선택하고 나타나는 설명에 따라 설치합니다.

- 마침 버튼을 클릭하면 설치를 종료합니다.

## 업그레이드

이 소프트웨어는 실시간 업데이트 기능으로 편리하게 업그레이드를 할 수 있습니다. 기존의 설정 정보들은 자동으로 새로운 형식에 맞추어 변환되어 적용됩니다.

새로운 버전의 소프트웨어가 자동으로 현재 버전을 삭제하므로 사용하고 있던 소프트웨어를 수동으로 삭제 할 필요는 없습니다.

새로운 환경 설정을 구 버전의 소프트웨어로 사용할 경우 설정 정보들이 정상적으로 적용되지 않을 수 있습니다.

현재 설정을 미리 저장합니다.

새로운 버전을 설치 할 때 구 버전에서 사용한 설정들이 자동으로 새로운 형식에 맞추어 변환되지만 정기적으로 설정을 따로 백업하는 것을 권장합니다.

순 서

- 기존의 설정을 저장할 새 폴더를 만드세요.

- C:\ProgramData\NCTitanium\(Windows 7의 경우) 경로를 선택합니다.

- 설정 파일과 폴더를 저장할 새 폴더에 복사합니다.

- 자동 업그레이드 기능은 현재 지원하지 않습니다.

# 시스템 구성

## 로그인

설치가 완료 되면 바탕화면에 NC-Titanium 바로가기를 더블 클릭해서 소프트웨어를 실행 시킬 수 있고 윈도우의 시작 메뉴를 이용하여 실행 할 수도 있습니다: 시작 > 모든 프로그램 > NC-Titanium > NC-Titanium.

Figure 1 로그인

로그인 창이 나타나면 사용자 ID와 비밀번호를 입력합니다. 기본 사용자 ID와 비밀번호는 모두 “admin”으로 설정되어 있습니다. 서버주소는 디폴트로 Local computer가 등록되어 있으며 필요시   버튼을 클릭하여 서버를 추가 / 수정 / 제거 할 수 있습니다.

Figure 2 서버 추가 / 수정 / 제거

## 시스템 설정

로그인을 하면 타이틀 바에 있는 메인 메뉴 버튼을 클릭 하고 시스템 설정 메뉴를 선택합니다.

Figure 3 시스템 설정 메뉴

Figure 4 Setup 로그인

시스템 설정을 변경하기 위해서는 관리자 권한이 필요하며 관리자 권한이 아닌 경우 setup 로그인 창에 사용자 ID와 비밀번호를 입력합니다.

Figure 5 시스템 설정

크게 3개의 카테고리로 되어있습니다: ① 메인 설정 메뉴 (시스템, 이벤트, 사용자 계정, 옵션). ② 카메라 장치 목록을 통해 카메라 장치 그룹, 영상의 레이아웃, 채널과 레이아웃 디스플레이 순서(순차 보기)를 설정할 수 있습니다. ③ 설정 항목에서는 메인 설정 메뉴의 세부 사항을 설정할 수 있도록 되어있습니다.

## 시스템 설정 – 장비 / 레이아웃 / 순차 보기

시스템 설정에서는 카메라 장치, 레이아웃, 채널과 레이아웃 순차 보기, 저장 일정과 방법을 설정할 수 있습니다.

카메라 장치 트리는 카메라 장치 그룹, 카메라 장치, 레이아웃, 채널과 레이아웃 순차 보기를 관리 할 수 있는 장치 목록입니다.

- 카메라 장치 그룹 / 카메라 장치

- 카메라 장치 그룹 추가

  - 카메라 장치 트리에서 추가할 상위 카메라 장치 아이템을 선택합니다.

  - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

  - 팝업 메뉴에서 그룹 추가를 선택합니다.

  - 그룹 이름을 입력합니다.

- 카메라 장치 그룹 새 이름 설정

  - 카메라 장치 트리에서 새 이름을 설정할 카메라 장치 그룹을 선택합니다.

  - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

  - 팝업 메뉴에서 그룹명 수정을 선택합니다.

  - 카메라 장치 그룹의 새 이름을 입력합니다.

* F2 키를 눌러서 새 이름을 입력할 수 있습니다.

- 카메라 장치 그룹 삭제

- 카메라 장치 트리에서 삭제할 카메라 장치 그룹(들)을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 그룹 제거를 선택합니다.

- 그룹 삭제 메시지를 확인합니다.

* 카메라 장치 그룹을 삭제할 때, 그룹에 포함된 카메라 장치들도 삭제됩니다. 삭제되는 카메라 장치들은 레이아웃, 채널 / 레이아웃 순차 보기에도 영향을 미칩니다.

* 카메라 장치 그룹이 삭제 되더라도 그룹에 포함된 카메라 장치들의 저장 영상은 	그대로 남아있습니다.

* 카메라 장치 트리에서 삭제할 카메라 장치 그룹을 선택한 후 Delete 키를 	이용해서 삭제할 수 있습니다.

- 장비 탭에서 카메라 장치들 추가

- 카메라 장치를 추가할 그룹을 생성합니다.

- 장비 탭에서 추가할 카메라 장치들(또는 스트림들)을 선택하고 그룹으로 드래그합니다.

- 수동으로 카메라 장치들 추가

- 카메라 장치들을 추가할 그룹을 생성하거나 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 장비 추가를 선택합니다.

- 카메라 장치 정보를 입력합니다(장비유형, 장비 이름, 장비 주소, 장비 포트, 사용자 ID, 사용자 암호 등).

Table 2 장비 유형

| 장비 유형 | 내 용 |
| --- | --- |
| IP Camera Type A | 하이트론 IP 카메라 |
| IP Camera Type B | 하이트론 IP 카메라 |
| IP Camera Type C-1 | 하이트론 IP 카메라 |
| IP Camera Type C-2 | 하이트론 IP 카메라 |
| NVR A | 하이트론 NVR |
| ONVIF Device | ONVIF 지원 카메라 |
| IP Camera supported RTSP | RTSP 지원 카메라 |
| DVR A-04 | 4채널 아이디스 DVR |
| DVR A-08 | 8채널 아이디스 DVR |
| DVR A-16 | 16채널 아이디스 DVR |
| QPlus H.264 | 큐텀 DVR |
| NVR B | Jupiter Plus NVR Series / Venus NVR Series |

- Check 버튼을 클릭합니다.

- 정상적으로 연결되었을 경우, 저장 버튼을 클릭합니다.

Figure 6 장비 추가

- 레이아웃

- 레이아웃 추가

  - 카메라 장치 트리에서 추가할 상위 레이아웃 아이템을 선택합니다.

  - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

  - 팝업 메뉴에서 레이아웃 추가를 선택합니다.

  - 레이아웃 추가 창에 레이아웃 이름과 설명, 레이아웃 모드를 입력합니다.

Figure 7 레이아웃 추가

- 레이아웃 새 이름 설정

- 카메라 장치 트리에서 새 이름을 설정할 레이아웃을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 레이아웃 이름 수정을 선택합니다.

- 레이아웃의 새 이름을 입력합니다.

* F2 키를 눌러서 새 이름을 입력할 수 있습니다.

- 레이아웃 수정

- 카메라 장치 트리에서 수정할 레이아웃을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 레이아웃 수정을 선택합니다.

- 레이아웃 수정 창에서 레이아웃 이름과 설명, 레이아웃 모드를 수정합니다.

* 레이아웃 탭에서 수정 버튼을 클릭하여 레이아웃을 수정할 수 있습니다.

- 레이아웃 삭제

- 카메라 장치 트리에서 삭제할 레이아웃들을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 레이아웃 삭제를 선택합니다.

- 레이아웃 삭제 메시지를 확인합니다.

* 목록에서 삭제할 레이아웃들을 선택한 후 Delete 키를 이용해서 삭제할 수 	있습니다.

- 레이아웃에 카메라 설정

- 레이아웃 탭을 선택하고 콤보박스에서 카메라 설정할 레이아웃의 이름을 선택합니다.

Figure 8 레이아웃

- 카메라 장치 트리에서 레이아웃에 배치할 카메라 장치(들) 혹은 그룹(들)을 선택하여 레이아웃 창에 드래그합니다.

- 레이아웃에서 카메라 장치를 제거할 땐 제거하고 싶은 카메라 장치를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 제거를 선택합니다.

* 목록에서 혹은 레이아웃 탭에서 삭제할 카메라 장치를 선택한 후 Delete 키를 	이용해서 카메라 장치를 삭제할 수 있습니다.

- 채널 / 레이아웃 순차보기

- 채널 / 레이아웃 순차보기 추가

  - 카메라 장치 트리에서 추가할 상위 채널 / 레이아웃 순차보기 아이템을 선택합니다.

  - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

  - 팝업 메뉴에서 채널 / 레이아웃 순차 보기 추가를 선택합니다.

  - 순차보기 이름을 입력합니다.

* 순차보기 탭에서 추가 버튼을 클릭하여 채널 / 레이아웃 순차보기를 추가할 수 있습니다.

* 순차보기 탭에서 추가 버튼을 클릭하여 채널 / 레이아웃 순차보기를 추가할 수 있습니다.

- 채널 / 레이아웃 순차보기 새 이름 설정

- 카메라 장치 트리에서 새 이름을 설정할 순차보기 아이템을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 채널 / 레이아웃 순차보기 이름 수정을 선택합니다.

- 채널 / 레이아웃 순차보기의 새 이름을 입력합니다.

* F2 키를 눌러서 새 이름을 입력할 수 있습니다.

* 순차보기 탭에서 수정 버튼을 클릭하여 채널 / 레이아웃 순차보기 이름을 수정할 수 있습니다.

- 채널 / 레이아웃 순차보기 삭제

- 카메라 장치 트리에서 삭제할 순차보기 아이템(들)을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 채널 / 레이아웃 순차 보기 제거를 선택합니다.

- 순차보기 삭제 메시지를 확인합니다.

* 카메라 장치 트리에서 삭제할 아이템(들)을 Delete 키를 이용해서 삭제할 수 	있습니다.

* 순차보기 탭에서 제거 버튼을 클릭하여 채널 / 레이아웃 순차보기를 삭제할 수 있습니다.

- 채널 순차 보기에 카메라 설정

- 순차보기 탭을 선택하고 콤보박스에서 설정하려는 채널 순차 보기를 선택합니다.

Figure 9 순차보기

- 채널 순차 보기에 포함할 카메라 장치, 그룹을 트리에서 선택하여 채널 순차 보기 창에 드래그합니다.

- 채널 순차 보기에서 카메라 장치가 보여질 시간을 설정합니다. ( 카메라의 유지 시간 항목을 클릭하면 시간을 입력할 수 있습니다. )

- 채널 순차 보기에서 카메라 장치를 제거하고 싶을 때엔 제거하고 싶은 카메라 장치를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 제거를 선택합니다.

- 레이아웃 순차 보기에 카메라 설정

- 순차보기 탭을 선택하고 콤보 박스에서 설정하려는 레이아웃 순차 보기를 선택합니다.

- 레이아웃 순차 보기에 포함할 레이아웃을 트리에서 선택하여 레이아웃 순차 보기 창에 드래그합니다.

- 레이아웃 순차 보기에서 레이아웃이 보여질 시간을 설정합니다. ( 유지 시간 항목을 클릭하면 시간을 입력할 수 있습니다. )

- 레이아웃 순차 보기에서 카메라 장치, 레이아웃을 제거하고 싶을 때엔 제거하고 싶은 레이아웃을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 팝업 메뉴에서 제거를 선택합니다.

- 등록된 카메라 장치 검색

카메라 장치 검색을 위한 에디트 박스가 다음 그림과 같이 구성되어 있습니다.

Figure 10 등록된 카메라 장치 검색

이름, IP 주소, MAC 주소, 펌웨어 버전, URL, 모델명, 프로파일 이름 중 일치하는 항목이 있는 카메라 장치를 찾아 보여줍니다. 만약 레이아웃 아이템이 설명을 저장하고 있다면 일부 일치하는 문장으로도 선택될 수 있습니다.

Table 3 등록된 카메라 장치 검색 버튼

| 버 튼 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 카메라 장치 찾기 |
|  | 입력한 단어 삭제 |

## 시스템 설정 – 장비 검색

이 소프트웨어는 자동으로 네트워크에 연결된 카메라 장치를 검색하고 설정할 수 있습니다.

- 장비 검색

이 기능을 통해 네트워크에 연결된 카메라 장치를 검색할 수 있습니다. 사양에 따라 수 분이 소요될 수 있습니다.

Figure 11 시스템 설정 – 장비 검색

- 연결 상태

장비 탭에서는 네트워크에 연결된 장비의 모델명, 카메라 장치 이름, MAC 주소, IP 	주소, 	펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다. 각 아이콘은 탐색된 장비의 연결 상태를 	나타냅니다.

Table 4 장비 연결 상태 아이콘

| 연 결 상 태 | 의 미 |
| --- | --- |
|  | 연결되지 않음 |
|  | 연결됨 |
|  | 보안 설정이 되어 있어 ID와 비밀번호가 필요함 |
|  | 연결 시도중 |

- 장비 검색 도구

네트워크에 연결된 장치 검색은 아래의 버튼으로 제어할 수 있습니다.

Table 5 장비 검색 도구

| 버 튼 | 의 미 |
| --- | --- |
|  | 장비 검색 시작 |
|  | 장비 검색 중지 |
|  | 장비 목록 새로 고침 및 검색 시작 |

- 장비 종류별 검색

- 콤보박스에서 검색하고자 하는 장비 종류를 선택합니다.

- 장비 종류를 선택하면 네트워크에 연결된 카메라 장치 중 해당 장비들이 검색됩니다.

Figure 12 장비 종류별 검색

- IP Filtered 카메라 장치 검색

  - IP Filter Enable 버튼을 체크합니다.

  - 네트워크 에 연결된 카메라 장치 중 검색 하고자 하는 IP 주소 범위를 입력합니다.

  - 적용 버튼을 클릭하면 네트워크에 연결된 카메라 장치 중 해당 주소 범위에 속하는 장비들이 검색됩니다.

Figure 13 IP Filtered 카메라 장치 검색

- 카메라 장치 설정

이 소프트웨어는 카메라 장치들을 설정하는데 유용한 기능들을 포함하고 있습니다.

- 카메라 장치 목록에서 카메라 장치 아이템을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 원격 설정을 선택합니다.

- 카메라 장치 설정을 해주세요. 카메라 장치의 종류에 따라 원격 설정 창의 내용이 다르게 나타날 수 있습니다.

* Setup menu의 카메라 장치 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

* Quick View가 가능한 카메라 장치는 수정되는 설정이 적용된 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.

Figure 14 장치 메뉴

Figure 15 원격 설정

- 영상 보기

영상 보기 기능은 카메라 장치를 통해 즉시 영상을 확인할 수 있도록 합니다.

- 카메라 장치 목록에서 카메라 장치 아이템을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 메뉴에서 영상 보기를 선택합니다.

- Video/Image Stream profile과 연결 유형을 선택합니다.

- Stop/Play버튼으로 정지, 재생을 할 수 있습니다.

- IP주소부여

선택한 카메라 장치에 특정 IP를 부여할 수 있습니다.

- 카메라 장치 목록에서 카메라 장치 아이템을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- IP주소부여 메뉴를 선택하고 OK 버튼을 클릭합니다.

- 카메라 장치의 IP 주소가 바뀌게 됩니다.

* IP 주소가 바뀌게 되면 새로고침 버튼을 클릭합니다. 다시 검색되지 않으면 이전에 설정된 정보가 계속 표시될 수 있습니다.

- 유지 관리

재 시작, 초기화, 공장 초기화 기능의 유지 보수 기능을 지원합니다. 초기화 기능은 카메라 장치에 따라 다르게 동작합니다.

Table 6 유지관리

| 기 능 | 의 미 |
| --- | --- |
| 재설정 | 일부 설정(예. 네트워크 )을 제외하고 설정 값을 초기화합니다. 초기화 후에 카메라 장치를 재 시작합니다. |
| 다시 시작 | 설정 값을 유지하고 카메라 장치를 재 시작합니다. |
| 기본 설정 | 모든 설정 값을 초기화하여 최초 설치 상태로 돌아갑니다. 초기화 후에 카메라 장치를 재 시작합니다. |

* 공장 초기화를 한 후에는 다시 연결하기까지 약간의 시간이 소요됩니다.

- 업그레이드 펌웨어

- 업그레이드 하고자 하는 카메라 장치 아이템을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 업그레이드 펌웨어 메뉴를 선택합니다.

- 파일 열기에서 펌웨어 파일을 선택합니다.

- 업그레이드 과정이 보여지며 이 과정은 사양에 따라 수 분이 소요될 수 있습니다. 업그레이드 과정을 마친 후엔 시스템이 재 시작됩니다.

* 업그레이드를 위한 파일을 선택할 때 꼭 다시 확인해 주시기 바랍니다. 잘못된 파일로 업그레이드를 하게 되면 카메라 장치가 고장을 일으킬 수 있습니다.

- 로그인

이 기능은 카메라 장치의 로그인 ID와 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

- 카메라 장치 목록에서 카메라 장치 아이템을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 로그인 메뉴를 선택합니다.

- 로그인 ID와 비밀번호를 입력합니다.

* 기본 로그인 ID와 비밀번호는 “admin”, “admin” 입니다.

* 만약 카메라 장치 아이콘이 과 같이 나타날 경우, 카메라 장치에 설정된 로그인 ID와 비밀번호가 일치 하지 않음을 나타냅니다.

- 장치 웹 페이지

이 기능은 카메라 장치의 웹 페이지를 연결합니다. 카메라 장치에 접근할 수 없을 경우에는 동작하지 않습니다. 웹 페이지가 보이지 않는다면 Windows 시스템의 네트워크 설정을 확인하시기 바랍니다. (IP 주소, 서브넷 마스크와 게이트웨이).

- 목록에서 카메라 장치 아이템(들)을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 장치 웹 페이지 메뉴를 선택합니다.

- 긴급 펌웨어 업그레이드

카메라 장치를 잘못된 파일로 업그레이드 하거나 업그레이드 중 시스템이 중단되는 등의 특수한 오류가 발생한 경우 카메라 장치의 네트워크 기능이 정상 작동할 때, 이 기능을 통해 복구할 수 있습니다.

- 카메라 장치 목록에서 카메라 장치 아이템(들)을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 긴급 펌웨어 업그레이드 메뉴를 선택합니다.

- 열기 버튼을 클릭하고 카메라 장치에 맞는 이미지 파일을 선택합니다.

- 업데이트 버튼을 클릭하고 STATUS를 체크합니다.

* 네트워크 카메라 장치가 특수한 오류가 있는 경우 해당 카메라 장치는 이 기능을 통해 복구될 수 없습니다. 긴급 펌웨어 업그레이드 기능은 카메라 장치의 네트워크 기능이 정상적으로 동작할 때 사용할 수 있습니다.

## 시스템 설정 – 저장디스크

- 저장디스크

저장디스크 탭에서는 녹화 영상을 저장할 디스크 드라이브와 저장 권한을 설정할 수 있습니다.

Figure 16 시스템 설정 - 저장디스크

- 저장디스크 설정

- 저장디스크 탭을 선택합니다.

- 목록에서 카메라 장치를 선택하고 배치할 디스크로 드래그(drag) 합니다.

- 카메라 장치를 배치한 디스크의 특성을 설정합니다.

* 같은 카메라 장치에 포함된 스트림은 자동으로 같은 디스크 드라이브들로 	설정됩니다.

* 카메라 장치의 저장 위치를 각각 다른 드라이브들에 배치하면 디스크 드라이브의 	성능을 향상시킬 수 있습니다.

* 보존 기간은 디스크에 저장된 데이터가 보존되는 기간을 의미합니다.

* 예약 디스크 크기는 선택된 디스크 드라이브에 저장할 공간의 크기를 미리 	설정합니다.

## 시스템 설정 – 저장스케줄

저장스케줄 탭은 주간 또는 지정된 날짜에 대한 시간 단위 저장 환경을 설정합니다.

- 주간 저장 스케줄

주간-시간 (60분)을 기반으로 저장 스케줄을 설정합니다.

Figure 17 시스템 설정 - 주간 저장 스케줄

- 저장스케줄 탭을 선택합니다.

- 저장 스케줄을 설정할 카메라 장치를 선택합니다.

- 주간 버튼을 클릭합니다.

- 드래그하여 원하는 시간대를 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 상시 저장 혹은 이벤트 저장 메뉴를 선택합니다.

- 설정한 스케줄을 삭제하고자 할 때 저장설정 안함 메뉴를 선택합니다.

Table 7 시간 테이블 안의 색 의미

| 기 능 | 의 미 |
| --- | --- |
|  | 설정된 녹화 없음 |
|  | 이벤트 녹화 |
|  | 연속 녹화 |
|  | 연속/이벤트 녹화 |
|  | 선택된 시간대 |

- 저장 속성을 설정합니다 (오디오, 이벤트 사전 녹화 시간 / 이벤트 사후 녹화 시간).

- 설정한 스케줄을 다른 카메라 장치에도 동일하게 적용하고자 할 때, 적용 버튼을 클릭하고 카메라 장치 혹은 그룹을 선택합니다.

* 이벤트 사전 녹화 / 이벤트 사후 녹화 시간 저장 값은 이벤트 녹화에만 적용됩니다..

* 같은 카메라 장치에 포함된 모든 스트림들은 모두 동일한 저장 특성으로 설정됩니다.

* 저장 속성에 오디오 사용으로 설정될 경우, 카메라 장치의 오디오 스트림은 영상과 함께 저장됩니다.

- 특정일 저장 스케줄

특정 날짜의 저장 스케줄을 설정합니다.

Figure 18 시스템 설정 - 특정일 저장 스케줄

- 특정일 버튼을 클릭합니다.

- 특정 날짜의 저장 스케줄을 추가하려면 추가 버튼을 클릭합니다.

- 달력에서 원하는 날짜를 더블 클릭합니다.

- 원하는 저장 시간대를 설정합니다.

- 특정 날짜의 저장 스케줄을 삭제하고 싶을 때, 제거 버튼을 클릭합니다.

- 활성화 하기 위해 특정일 저장 녹화 사용을 체크합니다.

- 설정한 스케줄을 다른 카메라 장치에도 동일하게 적용하고자 할 때, 적용 버튼을 클릭하고 카메라 장치 혹은 그룹을 선택합니다.

- 저장 속성을 설정합니다 (오디오, 사전 녹화 / 사후 녹화).

- 설정한 지정일 저장 스케줄을 다른 카메라 장치에도 동일하게 적용하고자 할 때, 적용 버튼을 클릭하고 카메라 장치 혹은 그룹을 선택합니다.

* 특정 날짜 저장 스케줄이 주간 스케줄보다 높은 우선권을 갖습니다.

## 시스템 설정 – 레이아웃

이 기능은 레이아웃 아이템에 채널을 설정합니다. 레이아웃 정보는 Emap의 기본 정보로 사용됩니다. '3.3 (2) 레이아웃 추가, 새 이름 설정, 삭제'를 참조하시기 바랍니다.

## 시스템 설정 – 순차 보기

이 기능은 채널/레이아웃 순차 보기를 설정합니다. '3.3 (3) 채널 / 레이아웃 순차 보기 추가, 새 이름 설정, 삭제'를 참조하시기 바랍니다.

## 시스템 설정 – Emap

등록된 레이아웃을 기반으로 Emap을 구성합니다.

Figure 19 시스템 설정 - Emap

- 배경 이미지 열기

- Emap 탭을 클릭합니다.

- 콤보박스에서 Emap을 구성할 레이아웃을 선택합니다.

- Emap 배경 이미지 열기 버튼()을 클릭하고 이미지를 선택합니다. 선택 가능한 이미지 형식은 JPG, JPEG, PNG, BMP입니다.

* Emap의 배경이미지 크기는 800 x 600을 권장합니다. 이미지 크기가 너무 크면 작업하는데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다. 반대로 이미지 크기가 너무 작으면 Emap의 화면이 정상적으로 표시 되지 않을 수도 있습니다.

* 불러온 이미지(배경 이미지, 카메라 장치 이미지, 센서와  링크이미지) 는 자동으로 지정된 디렉토리에 복사됩니다. 만약 임의로 배경이미지를 삭제 한다면 Emap이 정상 작동하는데 문제를 일으킬 수 있습니다.

- 카메라 장치 디자인

- 카메라 장치를 선택하고 원하는 위치로 드래그합니다.

- 카메라 장치를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 이름 바꾸기는 Emap에만 적용되는 새 이름을 설정할 수 있습니다.

- 실시간 화면 보기는 팝업 윈도우에 실시간 영상을 보여줍니다.

- 이미지 변경은 카메라 장치 아이콘을 바꿔줍니다.

- 만약 사용자가 다른 이미지를 카메라 장치 이미지로 사용하고 싶을 경우 Emap 장비 이미지 가져오기 버튼 () 을 클릭하고 원하는 이미지를 선택합니다. 선택 가능한 이미지 형식은 JPG, JPEG, PNG, BMP이며 이미지의 크기는 112 x 84(pixel)입니다.

다음의 그림과 같이 첫 번째 이미지는 일반적인 상태, 두 번째 이미지는 선택된 	상태, 세번째 이미지는 이벤트가 발생했을 때를 나타냅니다.

* C:\ProgramData\NCTitanium\MonitoringService\Emap\ (case of Windows 	7)에 설치된 샘플 이미지를 참조하시기 바랍니다.

Figure 20 사용자 이미지 크기

- 사용자 변경 이미지 메뉴에서 사용자 카메라 장치에 사용할 이미지를 선택합니다.

- 센서/링크 디자인

  - 배경 이미지에서 원하는 위치에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

  - 장비 추가 / 링크 추가 메뉴를 선택합니다.

  - 카메라 장치 그룹 > 장치 > 알람 또는 수동 트리거 아이템을 선택합니다.

  - 새 이름으로 설정하고 싶다면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 이름 바꾸기를 선택합니다.

  - 이미지를 바꾸고 싶다면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 이미지 변경을 선택합니다.

  - 다른 이미지를 센서/링크 이미지로 사용하고 싶을 경우 Emap 센서 이미지 가져오기 (), Emap 사용자 이미지 링크 가져오기()을 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 사용자 이미지를 선택합니다.

카메라, 센서, 링크 아이템을 지도에서 선택하고 사용자 변경 이미지를 선택합니다. 	사용자 센서나 링크 이미지 크기는 앞서 설명한 크기 조건과 같습니다.

* 링크를 더블 클릭하면 선택된 링크로 Emap이 바뀝니다. 링크를 적절히 이용하여 	계층적인 Emap을 만들 수 있습니다.

* 수동 트리거는 카메라 장치가 지원할 때 사용 가능합니다. 수동 트리거를 	사용하기 전에, 카메라 장치가 해당 기능을 지원하는지 확인하시기 바랍니다.

- Emap 컨트롤

Emap을 제어할 수 있는 컨트롤들을 지원합니다.

Table 8 Emap 제어 버튼

| 버 튼 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 와이드 분할 모드 16:9 (5,7,12,14,20,24,30) |
|  | 일반 분할 모드 4:3 (1,4,6,8,9,10,13,16,17,21,25,28,33,34,36,40,49,64) |
|  | 전체 화면 모드 |
|  | 스냅 샷 |
|  | 일시 정지 |
|  | 수동 녹화 끄기 / 켜기 |
|  | 음소거 / 오디오 볼륨 조절 |
|  | 음소거 / 마이크 볼륨 조절 |
|  | Emap 확대 |
|  | Emap 축소 |
|  | Emap 화면 조정 |
|  | 이전 Emap |
|  | 다음 Emap |
|  | Emap 닫기 |
|  | 이전 분할 그룹 |
|  | 다음 분할 그룹 |
|  | 모든 장치 연결 해제 |
|  | 이벤트 채널 설정 / 재설정 |
|  | 순차 보기 |
|  | 순차 보기 중지 / 재개 |
|  | 이전 순차 보기 |
|  | 다음 순차 보기 |
|  | 채널 순차 보기 목록 |

# 이벤트 설정

이 기능은 이벤트 동작을 설정합니다. 카메라 장치의 이벤트는 카메라 장치 모델에 영향을 받습니다. 예를 들어, 일부 카메라 장치들은 모션과 알람 이벤트만을 지원할 수 있습니다. 다른 일부 카메라 장치들은 모션, 알람 이벤트와 함께 수동 트리거, 부팅, 비디오 손실, On Tampering, 음성인식 등의 이벤트를 지원할 수 있습니다. 이 기능을 설정하기 전에 카메라 장치 모델을 확인하시기 바랍니다.

이벤트 메뉴를 선택합니다.

Figure 21 이벤트 설정

## 이벤트 설정 – 등록된 장비

이 장은 이벤트 동작 설정에 대한 설명입니다. 카메라 장치에서 이벤트가 발생했을 경우, 설정한 동작들 (채널 보기, 레이아웃 보기, 사운드, 녹화, 이벤트 팝업)이 작동합니다. 또 이벤트 릴레이는 발생한 이벤트를 다른 카메라 장치로 전달합니다.

Figure 22 이벤트 설정 - 등록된 장비

- 이벤트 동작

- 등록된 장비 탭을 선택합니다.

- 카메라 장치 트리에서 카메라 장치를 선택합니다.

- 콤보박스에서 설정할 이벤트 종류를 선택합니다.

- 목록에서 선택한 이벤트 동작을 활성화/비활성화 합니다.

- 이벤트 동작을 설정합니다.

- 다른 카메라 장치에도 동일한 동작을 적용하고자 할 때, 적용 버튼을 선택하고 원하는 카메라 장치나 그룹을 선택합니다.

Table 9 장비 이벤트 설정

| 이벤트 동작 | 선 택 | 설 정 |
| --- | --- | --- |
| 사용 | 예/없음 | 이벤트 동작 활성화/비활성화 설정 |
| 채널 보기 | 유지 시간 | 이벤트 채널이 출력되는 시간 설정 |
|  | 라이브보기 | 이벤트 채널이 출력될 화면 설정(Live1, Live2, Live3, Live4, Emap 또는 All ) |
| 레이아웃 보기 | 유지 시간 | 레이아웃이 출력되는 시간 설정 |
|  | 레이아웃 | 이벤트 화면에 출력할 레이아웃 설정 |
| 사운드 | 사용 | 사운드 활성화/비활성화 설정 |
|  | 파일 | 사운드 활성화/비활성화 설정 |
| 녹화 | 유지 시간 | 스케줄에 독립적으로 이벤트 저장 설정 |
| 이벤트 팝업 | 사용 | 이벤트 팝업 활성화/비활성화 설정 |
|  | 유지 시간 | 이벤트 팝업이 출력되는 시간 설정 |
| Preset | Preset ID | PTZ 카메라 장치의 경우, Preset ID |
| 수동 트리거 | 트리거 ID | 수동 트리거를 지원할 경우 트리거 ID |
| 이벤트 릴레이 | 릴레이 출력 리스트 | 릴레이 출력 설정 |

* 카메라 장치 이벤트 목록에서의 저장 기능은 저장 스케줄에 영향을 줍니다. 예를 들어, 오전 9:00 ~ 10:00까지 저장(시간 / 이벤트) 스케줄이 설정되어 있지 않은 카메라 장치에서 해당 시간에 이벤트가 발생했을 때 위의 설정에 맞추어 정상 저장됩니다.

* 릴레이 출력은 카메라 장치 이벤트와 유사한 설정을 갖습니다. 릴레이chain을 만들지 마시기 바랍니다. (예를 들어, 카메라 장치 A의 트리거가 카메라 장치 B의 트리거에 릴레이하고 카메라 장치 B의 트리거가 다시 카메라 장치 A의 트리거에 릴레이한다면 chain 랄레이가 만들어지며 이것은 이벤트 작동을 무한 루프로 만들게 됩니다.)

* 채널 보기는 이벤트 채널이 Live1 ~ Live4, Emap에 설정되어 있어야 합니다. 만약 아무런 설정이 되어있지 않으면 동작하지 않습니다.

* 채널 보기와 레이아웃 보기의 유지 시간 값은 최소 5초의 시간을 갖습니다. 만약 이벤트 영상이 출력되는 동안에 다른 이벤트가 발생하면 출력되던 이벤트가 5초 이상의 설정을 갖더라도 5초 이상 현재 채널이 출력된 경우 새로 발생한 이벤트가 우선권을 갖습니다.

## 이벤트 설정 – 릴레이 출력

이 기능은 이벤트 릴레이 출력을 설정합니다. 이 기능을 설정하면 카메라 장치 탭에서 각 릴레이 출력 아이템을 선택할 수 있습니다. 이벤트 릴레이 출력을 카메라 장치 이벤트로 전달하기 위해서는 ‘4.1 이벤트 설정 – 등록된 장비’를 참조하시기 바랍니다.

Figure 23 이벤트 설정 - 릴레이 출력

- 이벤트 릴레이 출력

- 릴레이 출력 탭을 선택합니다.

- 릴레이 출력 이름을 입력하고 추가 버튼을 클릭합니다.

- 카메라 장치 목록에서 카메라 장치를 선택하고 목록의 아래로 드래그합니다.

- 녹화, 수동 트리거와 Preset을 설정합니다.

* 녹화는 저장 시간을 설정합니다.

* 수동 트리거는 카메라 장치모델에 영향을 받습니다.

* Preset은 PTZ 카메라 장치에서만 적용할 수 있습니다.

* 수동 트리거, Preset을 설정하기 전에 카메라 장치모델과 설정을 확인하시기 바랍니다.

* 만약 어떤 이벤트가 릴레이 출력으로 설정되면, 발생된 이벤트는 설정된 수동 트리거 ID 를 동작시키고 Preset ID 로 이동합니다.

* 카메라 장치 A에서 발생한 이벤트가 카메라 장치 B를 작동시키고 카메라 장치 B에서 발생한 이벤트가 다시 카메라 장치 A를 작동시키는 것과 같이 릴레이 출력 chain을 만들지 않도록 주의하시기 바랍니다.

- 릴레이 출력 삭제

목록에서 릴레이 출력 아이템을 선택하고 제거 버튼을 클릭합니다.

- 릴레이 출력 새 이름 만들기

목록에서 릴레이 출력 아이템을 더블클릭하고 새 이름을 입력합니다.

## 이벤트 설정 – 이메일

이 기능은 SMTP 환경을 설정합니다. 시스템에서 이벤트가 발생하면 설정한대로 전자 메일을 발송합니다.

Figure 24 이벤트 설정 – 이메일

- 이메일 설정

- 이메일 탭을 선택합니다.

- 이메일의 사용여부를 확인합니다.

- 보내는 이는 시스템 관리자의 전자 메일 주소를 설정합니다.

- 간격은 메일이 발송되는 간격을 의미합니다. 최소 1분에서 24시간까지 설정할 수 있습니다.

- 이벤트 전체는 메일이 발송될 때까지의 이벤트 개수를 의미합니다.

* 발송 간격을 1분으로 설정하면 매분 메일을 발송할지 확인하게 되며 24시간으로 설정되면 하루에 한번 메일을 확인하게 됩니다.

* 만약 이벤트 전체가 50으로 설정된다면 50개의 이벤트가 발생할 때까지 메일은 발송되지 않습니다.

* 만약 발송 간격이 1시간, 이벤트 전체가 50으로 설정된다면 매시간 이벤트의 개수를 확인하고 메일 발송이 이루어집니다. 즉, 이벤트 발생 개수가 50이상이면 매시간 메일이 발송됩니다.

- 메일 서버 정보

- 메일 서버 사용여부를 확인합니다.

- 메일 서버의 주소와 포트를 목록에 작성합니다.

- 메일 서버 주소의 로그인 이름과 비밀번호를 작성합니다.

- 로그인 방법을 선택합니다.

* 메일 서버 정보 없이는 메일 보내기 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

- 메일수신과 이메일 테스트

메일 목록의 최대 개수는 10개입니다. 메일 보내기 기능을 테스트하고 싶다면 수신 메일 주소를 입력하고 테스트 버튼을 클릭합니다.

## 이벤트 설정 – 시스템

이 기능은 디스크 오류, 녹화 용량이 부족하거나 없는 경우, 시스템 업데이트 이벤트, 비디오 손실과 같은 이벤트 동작에 대한 시스템을 설정합니다.

Figure 25 이벤트 설정 – 시스템

- 시스템 이벤트 동작

- 시스템 탭을 선택합니다.

- 콤보박스에서 설정할 시스템 이벤트 종류를 선택합니다.

- 목록에서 선택된 이벤트 동작에 대한 활성/비활성을 선택합니다.

- 이벤트 정보 메일을 보낼 SMTP 수신자를 확인합니다.

- 사운드 옵션을 선택합니다.

- 사운드 파일을 선택합니다. 선택하지 않을 경우 기본 경고음을 사용합니다

* 메일 수신자는 SMTP 탭에서 설정할 수 있습니다. ‘4.3 이벤트 설정 – 이메일’를 참조 하시기 바랍니다.

# 사용자 설정

이 소프트웨어는 다중 사용자 설정을 지원합니다. 각 사용자는 카메라 장치, 레이아웃 과 순차 보기를 설정할 수 있습니다. 이 장에서는 사용자와 권한을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

소프트웨어를 처음 설치한 후, 기본으로 설정된 관리자 ID와 비밀번호는 “admin”, “admin”입니다. 보안상 안전을 위해 설치 후 기본으로 설정된 비밀번호 “admin”을 변경하여 주세요. 사용자 “admin”은 삭제될 수 없습니다.

Figure 26 사용자 설정

## 사용자 계정 – 사용자

사용자 계정메뉴를 선택합니다.

- 사용자 추가

- 사용자 탭을 선택합니다.

- 추가 버튼을 클릭합니다.

Figure 27 Setup User

- 그룹을 선택합니다. 관리자(Administrator)그룹에 속한 멤버는 시스템 설정이 가능하며 모든 카메라 장치, 레이아웃, 순차 보기에 접근할 수 있습니다. 사용자(User) 그룹에 속한 사용자는 시스템 설정이 불가능합니다.

- 사용자 그룹에 사용자를 추가하는 경우 모든 장치, 레이아웃, 순차보기 할당에 체크를 선택합니다. 만약 체크하지 않으면, 관리자 멤버가 사용할 카메라 장치와 레이아웃, 순차 보기를 설정합니다. 체크하면, 모든 카메라 장치와 레이아웃, 순차 보기에 접근할 수 있습니다.

- 비밀번호와 비밀번호 확인란을 작성한 후 확인 버튼을 클릭합니다.

- 사용자 수정

① 수정할 사용자를 목록에서 선택합니다.

② 더블클릭 또는 수정 버튼을 클릭합니다.

③ 사용자 정보를 수정하고 확인 버튼을 클릭하여 저장합니다.

- 사용자 삭제

삭제할 사용자를 목록에서 찾아 선택하고 삭제 버튼을 클릭합니다.

## 사용자 계정 – 권한

이 기능은 사용자가 사용할 카메라 장치, 레이아웃, 순차 보기를 설정합니다.

Figure 28 사용자 계정 - 권한

- 권한 설정

- 콤보박스에서 사용자를 선택합니다.

- 카메라 장치 트리에서 카메라 장치를 선택하고 사용자의 카메라 장치 영역으로 드래그합니다.

- 카메라 장치 트리에서 레이아웃을 선택하고 사용자의 레이아웃 영역으로 드래그합니다.

- 카메라 장치 트리에서 순차 보기를 선택하고 사용자의 순차 보기 영역으로 드래그합니다.

* 만약 임의의 레이아웃이 사용자에 배치되면, 해당 레이아웃에 포함된 모든 카메라 장치들은 자동으로 사용자에 배치됩니다.

* 만약 임의의 순차 보기가 사용자에 배치되면, 해당 순차 보기에 포함된 모든 카메라 장치들은 자동으로 사용자에 배치됩니다.

- 만약 카메라 장치, 레이아웃, 순차 보기의 삭제를 원할 경우, 선택 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 제거 메뉴를 선택합니다.

* 관리자(Administrator) 그룹의 사용자는 콤보 박스에 나타나지 않습니다.

# 옵션 설정

이 기능은 시스템, 동영상, OSD (On Screen Display), DDNS의 설정을 할 수 있습니다. 옵션 메뉴를 선택합니다.

Figure 29 옵션 설정

## 옵션 설정 – 시스템

이 기능은 언어, 자동 로그인/로그아웃 모드, 로그에 대해 설정할 수 있습니다.

시스템 탭을 선택합니다.

Figure 30 옵션 설정 – 시스템

- 언어

이 소프트웨어는 다수의 언어를 지원하며 사용자가 설정할 수 있습니다.

- 사용자 설정 가능 언어

이 소프트웨어의 언어(language) 파일을 프로그램 실행 중에 추출할 수 있습니다. 	내보내기 언어 파일을 수정하고 다시 특정 경로에 저장합니다. 저장한 후 사용할 	준비가 되면 다음 순서는 아래와 같습니다.

  - 시스템 탭을 선택합니다.

  - 내보내기 버튼을 클릭합니다.

  - 내보내기한 파일을 선택합니다.

  - 문서 편집기(예, Notepad)로 파일을 엽니다.

  - 등호 오른쪽의 문자열을 편집합니다.

*  등호(=) 좌측의 숫자를 변경하면 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

[String Table] 100=OLE initialization failed. Make sure that the OLE libraries are the correct version. 101=Login 102=Logout [number]=[string]

* 만약 시스템이 업데이트되었다면 언어 파일이 업데이트된 버전과 호환되지 	않을 수 있습니다.

- 사용자 언어 파일을 사용하고 있는 시스템 경로에 저장합니다. (C:\Program Data\NCTitanium\MonitroingService\Languages\ Windows 7의 경우)

- 새로 고침 버튼을 클릭합니다.

- 언어 콤보박스에서 언어 파일의 이름을 선택합니다.

- 적용 버튼을 클릭합니다. 선택된 언어가 적용됩니다.

* 일부 언어는 윈도우의 화면의 크기와 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, 	문장을 다시 정의해서 사용하시기 바랍니다.

* 일부 언어는 소프트웨어를 재 시작 한 후에 적용됩니다.

- 다중 언어

이 소프트웨어는 여러 개의 언어를 작성, 선택하여 적용할 수 있습니다. 원하는 	언어를 콤보박스에서 선택하고 적용버튼을 누르면 선택된 언어가 적용됩니다.

- 권한

이 기능은 자동 로그인과 로그아웃을 설정합니다.

- 자동 로그인

특정 사용자로 자동 로그인하기 위해서는, 자동 로그인 체크박스를 선택하고 	콤보박스에서 자동 로그인을 적용할 사용자를 선택합니다. 체크하지 않으면 	프로그램에 로그인할 때, 사용자 ID와 비밀번호를 확인합니다.

- 자동 로그아웃

사용자 확인 없이 자동으로 로그아웃하기 위해서는, 사용자 정보를 확인하지 	않고 로그 아웃을 체크합니다.

- 비정상 종료

소프트웨어가 정확한 절차 없이 종료되었을 경우, 이후 소프트웨어 실행 시 비정상 종료에 대한 메시지를 표시합니다. 이 옵션을 선택하면, 소프트웨어가 비정상 종료되더라도 해당 사용자가 다시 로그인 했을 때 비정상 종료에 대한 메시지 출력 없이 Live1, Live2, Live3, Live4 화면이 비정상 종료 전의 상태로 자동으로 복구됩니다.

- 로그 저장

이 기능은 시스템에 저장할 로그 기간을 설정하는 것입니다. 초기값은 3개월이 설정되어 있습니다. 만약 기간을 바꾼다면 오래된 기록부터 삭제됩니다. 삭제된 기록은 복구할 수 없습니다.

- 카메라 기본 설정

이 기능은 카메라 연결시 사용할 기본 프로토콜을 설정하는 것입니다.(UDP/TCP/HTTP)

- 백업

- 내보내기

이 기능은 장치 정보, 저장 디스크, 레이아웃, 채널 순차 보기, 레이아웃 순차 보기, 	즐겨찾기 등 정보가 저장됩니다. 내보내기 버튼을 클릭하면 파일 저장 	대화상자가 나타납니다. 저장 위치 및 파일이름을 선택한 후 저장 버튼을 	클릭하면 내보내기 작업이 진행됩니다.

- 가져오기

이 기능은 내보내기 파일에 저장된 정보를 불러오는 기능입니다. 현재 설정된 	내용은 모두 초기화되기 때문에 주의가 필요합니다. 가져오기 버튼을 클릭하면 	파일열기 대화 상자가 나타납니다. 가져오기 파일을 선택한 후 열기 버튼을 	클릭하면 선택한 파일에 저장된 정보를 불러옵니다.

## 옵션 설정 – 동영상

이 기능은 화면 출력모드와 스냅샷에 대하여 설정합니다.

동영상 탭을 선택합니다.

Figure 31 옵션 설정 - 동영상

- 디스플레이

이 소프트웨어의 성능은 설치된 VGA(video graphic adaptors)에 크게 영향을 받습니다. 일부 시스템에서는 VGA와 시스템이 메모리를 공유하여 전용 메모리 시스템보다 성능이 떨어질 수 있습니다. 또한 일부 VGA는 몇몇의 특정 영상 출력 모드를 지원하지 않습니다. 이 기능은 이러한 예와 같은 상황에 대한 부가기능입니다. 초기 모드는 YV12으로 설정되어 있으며 이 부가기능을 수정하기 전에 반드시 설치된VGA의 사양을 확인하시기 바랍니다.

- 이미지캡쳐

이 기능은 자동 스냅샷 과 스냅샷 이미지를 저장할 경로를 설정합니다.

찾기 버튼을 클릭하고 스냅샷 이미지를 저장할 경로를 선택합니다. 스냅샷 이미지의 형식은 BMP, JPEG, PNG중 하나로 설정됩니다. 파일 이름은 생성할 이미지 파일 이름의 접두어 형태를 설정합니다.

순차번호는 파일 이름이 이미 존재할 때 인덱스를 부여하여 파일을 저장합니다.

만약 '스냅샷 버튼을 누르면 자동으로 스냅샷을 저장합니다.' 체크박스에 체크하면, 저장 여부를 묻는 대화상자를 생략하고 스냅샷 이미지가 자동적으로 저장됩니다.

- 비디오 스트림

이 기능은 NVR B 장비 유형의 Stream 정보를 설정할 수 있는 기능입니다. 스트림 타입은 3가지로 구성되어 있습니다. 스트림1, 2를 선택하면 라이브 뷰에서 선택한 스트림으로 영상이 출력됩니다. 자동으로 선택하면 4분할이하인 경우 스트림1으로 영상이 출력되고 그 외는 스트림2로 영상이 출력됩니다.

* 해당 기능은 NVR B 장비 유형만 지원하는 기능입니다.

## 옵션 설정 – OSD

이 기능은 날짜와 시간을 표시하는 형식, 스크린 타이틀의 글씨와 색을 설정합니다.

OSD 탭을 선택합니다.

Figure 32 옵션 설정 - OSD

- 날짜 & 시간 형식

콤보박스에서 날짜와 시간 형식을 선택합니다.

- OSD

아이템과 글꼴 등을 선택합니다. 스크린에서 선택된 부가사항이 적용된 예를 즉시 확인할 수 있습니다.

## 옵션 설정 – DDNS

이 기능은 DDNS(Dynamic DNS) 사용 유무, DDNS 서버, 호스트, 사용자 ID, 사용자 암호, 등을 설정합니다. DDNS서비스는 IP가 유동적인 경우 등록된 호스트(도메인)를 사용하여 레코딩 서버에 접속 가능합니다.

DDNS탭을 선택합니다.

Figure 33 옵션 설정 - DDNS

- DDNS 설정

- 체크박스를 체크합니다.

- DDNS 서버는 cctv-network.co.kr, dyndns.org 2개를 지원하며 원하는 서버를 선택합니다.( DDNS서비스를 사용하기 위해서는 DDNS 서버에 호스트, 사용자 ID, 사용자 암호를 등록해야 합니다. )

- DDNS서버에 등록한 호스트를 입력합니다.

- DDNS 서버에 등록한 사용자 ID 및 사용자 암호를 입력합니다.

- Maximum time interval 를 선택합니다. ( 레코딩 서버에서 DDNS 서버에 IP 갱신 정보를 보내는 간격입니다. )

- DDNS 설정이 완료되었으면 로그인 시 서버 주소를 DDNS서버에 등록한 호스트를 이용하여 로그인합니다.

Figure 34 DDNS – 호스트 입력

# 메인/보조 메뉴

설치한 후, NC-Titanium 바로 가기를 더블 클릭하여 소프트웨어를 실행합니다. 혹은 window의 시작버튼을 사용합니다: 시작 > 모든 프로그램 > NC-Titanium > NC-Titanium.

메인 메뉴, 보조 메뉴, 트레이 메뉴가 있습니다.

## 메인 메뉴

메인 메뉴는 로그인, 로그아웃, 시스템 설정 등을 할 수 있습니다. 버튼의 색은 서비스의 상태를 보여줍니다. 메인 메뉴 버튼을 클릭합니다 ( : 로그아웃 상태,  : 로그인 상태 )

- 로그인

프로그램을 시작했을 때, 만약 사용자 자동 로그인이 설정되지 않았다면 로그인 대화상자가 나타납니다. 로그인하기 위해 사용자 ID와 비밀번호를 입력합니다. 메인 메뉴를 클릭하고 로그인 메뉴를 선택하면 로그인 대화 상자가 나타납니다.

* 사용자 자동 로그인/로그아웃을 설정하려면 ‘6.1 (2) 권한’을 참조하시기 바랍니다.

Figure 36 메인 메뉴

만약 사용자가 성공적으로 로그인 되면, 메인 메뉴의 색이 연결 상태로 바뀝니다().

- 로그 아웃

프로그램을 종료하기 전에 로그아웃하고자 할 때 메인 메뉴의 로그 아웃을 선택합니다. 만약 자동 로그아웃이 설정되지 않았다면, 로그아웃 대화 상자가 나타납니다. 사용자 ID와 비밀번호를 입력합니다.

사용자가 로그아웃 되면 메인 메뉴가 연결 안됨 상태로 바뀝니다().

- 시스템 설정

이 기능은 System Setup 화면을 엽니다. 사용자가 관리자 레벨일 때만 시스템 설정 메뉴를 실행할 수 있습니다. 시스템 설정 메뉴를 클릭하고 설정 로그인 대화상자에 사용자 ID와 비밀번호를 입력합니다.

* ‘3.1 시스템 구성’을 참조하시기 바랍니다.

- 잠금

잠금 기능은 모든 사용자에 대해 메인/보조 메뉴를 제외한 나머지 기능에 대한 접근을 차단 할 수 있습니다. 잠금을 해제하려면 메인 메뉴를 클릭하고 잠금 해제를 선택한 후 잠금 설정 사용자의 비밀번호를 입력합니다.

- 정보

정보는 소프트웨어의 버전과 최종 사용자 사용권 계약(EULA)를 확인할 수 있습니다.

관리자 레벨의 사용자가 접속하면 업데이트 확인 버튼이 활성화됩니다.

수동으로 업데이트 버전 확인을 하려면, 업데이트 서버 정보가 반드시 필요합니다.

* 라이브 업데이트를 설정하려면 ‘6.1 (4) 시스템 업데이트’를 참조하시기 바랍니다.

- 나가기

프로그램 마치려면 메인 메뉴의 나가기를 클릭합니다. 혹은 프로그램 타이틀 오른쪽에 있는 종료 버튼 ()을 클릭합니다. 시스템 설정에 따라서, 사용자 로그아웃 대화 상자가 나타날 수 있습니다.

## 보조 메뉴

보조 메뉴는 스냅샷을 저장하는 경로와 저장 서비스를 관리합니다. 보조 메뉴 버튼 ()을 클릭합니다.

Figure 37 보조 메뉴

- 스냅 샷 디렉토리

보조 메뉴의 스냅 샷 디렉토리를 클릭하면 스냅샷의 저장 경로로 설정된 폴더가 열립니다.

- 비디오 디렉토리

보조 메뉴의 비디오 디렉토리를 클릭하면 비디오의 저장 경로로 설정된 폴더가 열립니다.

- 백업 현황

보조 메뉴의 백업 현황을 클릭하면 백업 현황 리스트가 열립니다.

- 비상 녹화를 시작 / 비상 녹화를 중지

비상 녹화를 시작 / 비상 녹화를 중지는 관리자 레벨의 사용자 일 때만 보여집니다. 이 기능을 통해 레코딩 서비스를 수동으로 정지하거나 시작할 수 있습니다. 저장 서비스가 정지되더라도 실시간 화면의 출력은 정지되지 않습니다.

*시스템 설정의 저장 디스크에 장치가 등록되어 있어야 동작합니다.

## 트레이 메뉴

트레이 아이콘을 선택하고 마우스 오른 쪽 버튼을 클릭합니다.

- 비상 녹화를 시작 / 비상 녹화를 중지

저장 서비스 시작/정지는 현재 사용자가 관리자 레벨의 사용자 일 때만 사용할 수 있습니다. ‘7.2 (4) 비상 녹화를 시작 / 비상 녹화를 중지’를 참조하시기 바랍니다.

# 조이스틱

이 장에서는 하이트론 USB 키보드 설정 및 사용법에 대해 설명합니다. PC에 하이트론 USB 키보드를 연결하면 Windows Update를 통해 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

[ Windows 7이상 자동 설치 ]

처음 연결시 조이스틱 비밀번호를 입력해야 합니다. [ 관리자 비밀번호 : 9999, 일반 사용자 : 1111 ]

* Windows XP이하 버전은 수동으로 드라이버를 설치해야 합니다.

* 드라이버를 설치한 후 윈도우를 다시 시작해 주십시요.

* Local 재생 / 장치 재생 관련 키는 지원하지 않음.

## 조이스틱 연결 / 연결 해제

조이스틱 아이콘()을 클릭하면 조이스틱 연결 및 연결 해제를 할 수 있습니다.

Figure 39 조이스틱

- 연결

조이스틱 아이콘을 클릭합니다. 설정 항목을 선택한 후 Connect 버튼을 클릭합니다.

- 연결 해제

조이스틱 아이콘을 클릭합니다. Disconnect 버튼을 클릭합니다.

## 조이스틱 기능

- 채널 선택

0 ~ 9 번호를 조합하여 채널을 입력합니다. 채널과 CAM 버튼을 연속해서 누르면 채널이 선택됩니다..

예) 1번, 2번을 연속해서 누르고 CAM 버튼을 누르면  12번채널이 선택됩니다.

- 전체 화면 모드

MAIN 버튼을 누른다. 전체 화면 모드에서 누르면 전체 화면 모드가 해제됩니다.

- 레이아웃 변경

0 ~ 9 번호를 조합하여 채널 개수를 입력합니다. 채널 개수와  버튼을 연속해서 누르면 레이아웃이 변경됩니다.

예1) 4번을 누르고 을 누르면 레이아웃이 4분할로 변경됩니다.

예2) 1번, 6번을 연속해서 누르고 을 누르면 레이아웃이 16분할로 변경됩니다.

- 상 / 하 / 좌 / 우 / 대각선 이동

조이스틱을 원하는 방향으로 움직입니다.

- 확대 / 축소()

확대 / 축소 버튼 혹은 조이스틱의 손잡이를 시계 방향 / 반시계 방향으로 돌리면 확대 / 축소가 됩니다.

- 조리개 조절( )

조리개 열기 / 닫기 버튼을 누릅니다.

- 초점 조절()

초점과 렌즈와의 거리를 좁히기 / 넓히기 버튼을 누른다.

- Preset

0 ~ 9 번호를 조합하여 Preset번호를 입력하고 PRST 버튼을 누르면 Preset이 동작합니다.

- Scan

0 ~ 9 번호를 조합하여 Scan 번호를 입력하고 SCAN 버튼을 누르면 Scan이 동작합니다.

(10) Pattern

0 ~ 9 번호를 조합하여 Pattern 번호를 입력하고 PATTERN 버튼을 누르면 Pattern이 동작합니다.

(11) Tour

0~ 9 번호를 조합하여 Tour 번호를 입력하고 TOUR 버튼을 누르면 Tour가 동작합니다.

(12) PTZ

PTZ 버튼을 누르면 PTZ 동작 모드로 전환됩니다. 한번 더 누르면 PTZ 모드가 해제되며 마우스 이동 모드로 동작됩니다.

(13) 마우스 왼쪽 버튼 클릭

ALRM 버튼을 누르면 마우스 왼쪽 버튼 클릭이 동작합니다.

(14) 마우스 왼쪽 버튼 클릭( 누른 상태 유지 )

SEL 버튼을 누르면 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태가 동작합니다.

(15) 마우스 오른쪽 버튼 클릭

SET 버튼을 누르면 마우스 오른쪽 버튼 클릭이 동작합니다.

(16) 2X2 (    )

녹화 영상 재생에서 2X2 (    )버튼을 누르면 뒤로 재생 속도가 조절됩니다.

(17) 3X3 (   )

녹화 영상 재생에서 3X3 (   )버튼을 누르면 뒤로 재생이 동작합니다.

(18) 4X4 (   /   )

녹화 영상 재생에서 4X4 (   /   )버튼을 누르면 앞으로 재생/정지가 동작합니다. 처음 누르면 재생이 동작하고 다시 한번 누르면 정지가 동작합니다.

(19) 2ND (     )

녹화 영상 재생에서 2ND (    )버튼을 누르면 앞으로 재생 속도가 조절됩니다.

(20) L.REC (     /  )

녹화 영상 재생에서 L.REC (     /  ) 버튼을 누르면 정지가 동작합니다.

(21) VCR (   )

녹화 영상 재생에서 VCR (   )버튼을 누르면 정지가 동작합니다.

- 위 설명 외의 버튼은 지원하지 않습니다.

# 카메라 장치 트리

이 장에서는 카메라 장치 트리에 대해 설명합니다. 카메라 장치 트리는 카메라 장치, 레이아웃, 채널 순차 보기, 레이아웃 순차 보기로 구성되어 있습니다.

카메라 장치는 그룹과 포함된 카메라 장치로 구성되며 레이아웃은 설정된 레이아웃과 포함된 카메라 장치로 구성됩니다. 채널 순차 보기는 순차 보기 그룹과 카메라 장치, 레이아웃 순차 보기는 순차 보기 그룹과 레이아웃들로 구성됩니다.

Figure 40 카메라 장치 트리

## 카메라 장치

카메라 장치 아이템은 포함된 카메라 장치의 개수를 보여줍니다. 또한 카메라 장치 그룹과 카메라 장치를 포함합니다.

- 카메라 장치 상태

카메라 장치 아이콘은 카메라 장치의 연결, 저장, 이벤트 상태를 보여줍니다.

Table 10 카메라 장치 상태

| 트리 아이콘 | 카메라 장치 상태 |
| --- | --- |
|  | 카메라 장치와 네트워크 연결이 끊어짐 |
|  | 카메라 장치와 네트워크 연결됨 |
|  | 저장 중 |
|  | 이벤트 발생 |
|  | 저장 중이고 이벤트 발생 |

- 카메라 장치 메뉴

카메라 장치 그룹에 속한 카메라 장치를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

Figure 41 카메라 장치 메뉴

- 원격 설정

원격 설정 메뉴를 선택하면 원격 설정 팝업 창이 나타납니다. ‘3.4 (2) 카메라 장치 	설정’을 참조하여 설정합니다.

- 등록 정보

등록 정보 메뉴를 선택하면 카메라 장치 속성 팝업 창이 나타납니다.

Figure 42 장비 등록 정보

카메라 장치 정보(그룹 이름, 카메라 장치 종류, 이름, 주소, 포트, 사용자 	ID/비밀번호)가 보여지고 연결 정보(Type, RTSP 설정 등)를 확인할 수 있습니다.

라이브 버튼을 누르면 Control, 메뉴, OSD 컨트롤을 제어할 수 있습니다.

* 만약 카메라 장치의 연결 상태가 불량하다면 연결되지 않을 수 있습니다.

- 녹화 일정

녹화 일정 메뉴를 선택하면 레코딩 스케줄을 확인할 수 있습니다. 레코딩 스케줄에 	대한 자세한 정보는 ‘3.5 시스템 설정 – 저장 스케줄’을 참조하시기 바랍니다.

Figure 43 녹화 일정

- 장치 웹 페이지

장치 웹 페이지 메뉴를 선택하면 카메라 장치의 인터넷 웹 페이지가 열립니다.

- 카메라 장치 다중 선택

카메라 장치 목록에서는 Ctrl, Shift 키를 이용한 카메라 장치 다중 선택을 지원합니다. 카메라 장치 다중 선택은 같은 레벨의 아이템에 대해서만 지원합니다. 예를 들어, 카메라 장치들은 모두 같은 그룹에 속해 있어야 합니다.

- NVR B( Venus / Jupiter Plus ) 장치 메뉴

장치 그룹에 속한 NVR B(Venus / Jupiter Plus) 장치를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

Figure 44 NVR B 장치 메뉴

- 원격 설정

원격 설정 메뉴를 선택하면 인터넷 웹 설정 페이지가 나타납니다.

- 업그레이드 펌웨어

Figure 45 업그레이드 펌웨어

- …를 클릭하면 파일을 선택할 수 있는 대화상자가 나타납니다. 업그레이드할 펌웨어 파일을 선택합니다.

- Upgrade 버튼을 클릭합니다.

- 장치 웹 페이지

장치 웹 페이지 메뉴를 선택하면 장치 인터넷 웹 페이지가 나타납니다.

## 레이아웃

레이아웃 아이템 아이콘은 분할 화면의 정보(레이아웃에 포함된 스크린의 수)를 보여줍니다.

Figure 46 레이아웃

레이아웃 아이템은 카메라 장치 아이템을 포함하고 있으며 각 아이템은 스크린 번호를 보여줍니다.

## 채널 순차 보기

채널 순차 보기 아이템은 카메라 장치 아이템을 포함하며 카메라 장치의 순서는 순차보기 순서를 의미합니다.

Figure 47 채널 순차 보기

## 레이아웃 순차 보기

레이아웃 순차 보기 아이템은 레이아웃 아이템을 포함하며 레이아웃의 순서는 순차 보기 순서를 의미합니다.

Figure 48 레이아웃 순차 보기

## 즐겨 찾기

즐겨 찾기 아이템은 레이아웃 아이템을 포함하며 레이아웃 아이템은 사용자가 구성한 화면을 저장하고 불러오는 기능을 제공합니다.

* 지원 및 제약 사항

- 멀티 모니터 지원

- 화면 구성 지원 / 카메라 할당 저장 및 복원

- FishEye Position Layout 지원하지 않음 : 추후 지원 예정

* 지원 버전

- NC-Titanium, TitaniumNVR 1.2.0.8이후

Figure 49 즐겨 찾기

- 사용자 레이아웃 추가

- 사용자가 원하는 화면 구성을 만듭니다.

- 즐겨 찾기 아이템을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 사용자 레이아웃 추가 메뉴를 선택합니다.

- 이름을 입력한 후 추가 버튼을 클릭합니다.

Figure 50 사용자 레이아웃 추가

- 불러오기

즐겨 찾기에 저장된 레이아웃을 불러오는 기능으로서 원하는 레이아웃을 더블 클릭하면 해당 레이아웃으로 화면을 구성합니다.

- 제거

즐겨 찾기에 저장된 레이아웃을 제거하는 기능으로서 제거할 레이아웃을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 팝업 메뉴에서 제거를 선택합니다.

- 수정

즐겨 찾기에 저장된 레이아웃 이름을 수정하는 기능으로서 수정할 레이아웃을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 팝업 메뉴에서 수정을 선택합니다. 레이아웃 이름을 수정합니다.

Figure 51 사용자 레이아웃 변경

- 기본 설정

로그인 후 즐겨 찾기에 저장된 레이아웃 중에서 기본 설정으로 설정된 레이아웃 정보로 화면 구성을 불러옵니다. 기본 설정을 원하는 레이아웃을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 팝업 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다. 기본 설정이 설정되면 레이아웃 아이콘이 빨간색으로 변합니다.

Figure 52 즐겨 찾기 – 기본 설정

# 실시간 화면

이 장은 실시간 화면의 동작 방법에 대해 설명합니다. 모두 6개의 실시간 화면 모드(Live1 ~ Live4, Emap, 이벤트)를 지원합니다.

사용자 인터페이스는 크게 ① 카메라 장치 트리 패널, ② PTZ 제어와 이벤트 리스트 패널 ③ 화면 탭들 (Live1 ~ Live4, Emap, 이벤트, 상태)로 구성되어 있습니다.

만약 화면 탭을 클릭하고 다른 모니터로 드래그하면, 해당 view는 탭에서 분리되어 보여지게 됩니다.

화면 탭에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 화면 탭들을 보이기/숨기기를 설정할 수 있는 팝업메뉴가 나타납니다.[ 디폴트로 Live3, Live4는 숨겨져 있습니다. ]

Figure 53 메인 화면

## 실시간 화면

총 4개의 화면모드(Live1 ~ Live4, Emap, 이벤트)를 지원합니다. 이 장에서 Live1 ~ Live4에 대해 설명합니다. 각 화면 모드는 최대 64개 채널을 지원합니다.

- 카메라 장치 / 그룹 / 레이아웃을 통한 실시간 화면

- Live1 ~ Live4중에서 Live 탭을 선택합니다.

- 카메라 장치 트리의 카메라 장치 / 그룹 / 레이아웃 아이템을 선택합니다.

- 화면 스크린으로 드래그합니다. 만약 레이아웃을 드래그한다면 레이아웃의 설정대로 화면 분할 모드가 자동으로 변경됩니다.

- 채널/레이아웃 순차 보기

- Live1 ~ Live4중에서 Live 탭을 선택합니다.

- 카메라 장치 목록의 채널 / 레이아웃 순차 보기 아이템을 선택합니다.

- 화면 스크린으로 드래그합니다.

- 영상의 남은 재생시간이 스크린의 각 타이틀 바에 표시됩니다. 순차 보기 제어 도구는 화면의 툴바에서 사용할 수 있습니다.

Table 11 순차보기 컨트롤 및 동작

| 순차보기 컨트롤 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 순차 보기 모드 활성 / 비활성 상태 클릭하면 순차 보기 모드 종료 |
|  | 순차 보기 타이머 진행 상태 클릭하면 순차 보기 타이머 정지 |
|  | 순차 보기 타이머 정지 상태 클릭하면 순차 보기 타이머 진행 |
|  | 이전 순차 보기 화면 포인트( 채널 / 레이아웃 )으로 전환 |
|  | 다음 순차 보기 화면 포인트( 채널 / 레이아웃 )으로 전환 |
|  | 순차 보기 화면 포인트( 채널 / 레이아웃 ) 목록 보기 목록에서 화면 포인트( 채널 / 레이아웃 )를 선택하면 선택된 화면 포인트( 채널 / 레이아웃 )으로 화면 전환 |

- 이벤트 채널 보기

- Live1 ~ Live4 중에서 Live 탭을 선택합니다.

- 화면을 선택하고 이벤트 채널 설정 / 재설정 버튼을 클릭합니다. 이벤트 채널이 선택되고, 카메라 장치의 이벤트에 대하여 채널 보기 기능이 설정되어 있으면 해당 채널에 이벤트가 발생했을 때 그 채널은 이벤트 채널에 보여집니다.

- 채널 스크린이 이벤트 채널로 설정되면, 해당 채널의 배경은 아래 그림과 같이 표시됩니다.

- 이벤트 채널은 화면 (Live1 ~ Live4, Emap)마다 하나씩 설정할 수 있습니다.

* 이벤트 채널을 설정하려면 ‘4.1 이벤트 설정 - 등록된 장비’를 참조하시기 바랍니다.

Figure 54 이벤트 채널 설정

- 화면 탭 숨기기/보이기 설정

- 화면 탭에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

- 화면 탭을 설정할 수 있는 팝업 메뉴가 나타납니다.

- 원하는 화면 탭들을 선택 혹은 해제하면 선택한 화면 탭들이 적용됩니다.

Figure 55 화면 탭 설정

- 영상 팝업 메뉴

영상에 마우스 포인터를 가져간 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 팝업 메뉴가 나타납니다.

Figure 56 영상 팝업 메뉴

- 상단바

채널 이름과 현재 시간을 보여줍니다. 상단바를 체크/해제에 따라 상단바가 보이기/숨기기가 적용됩니다.

- 접속끊기

영상 연결을 종료합니다. 영상 연결을 종료하여도 카메라 장치와의 네트워크의 연결은 유지됩니다.

- 디지털 줌

영상에서 원하는 디지털 줌 영역을 클릭하고 드래그해서 선택합니다. 원본 영상은 우측 하단에 PIP 모드로 보여집니다. 줌 위치는 원 영상에서 움직일 수 있습니다. 줌 레벨은 PTZ와 같이 마우스 휠 동작으로 조종할 수 있습니다.

- 스냅 샷

원 영상의 크기로 이미지를 저장합니다. 이미지 캡쳐 자동 저장이 활성화 되어있는 경우, 이미지 파일은 설정한 경로에 저장됩니다. 비활성화 되어 있는 경우, 파일 저장 대화상자가 나타나고 저장 경로와 파일이름을 입력합니다. 이미지 캡쳐 파일을 저장한 후에, 파일 이름 툴 팁으로 표시됩니다.

키보드 왼쪽 shift key를 누른 채로 클릭하면, 모든 채널의 이미지가 원 영상의 크기로 자동 저장됩니다.

- 일시정지

영상과 음성 스트림의 출력을 일시 정지/해제 합니다.

- 원본크기

원 영상의 크기로 영상을 보여줍니다.

- 필터

카메라가 인터레이스 방식으로 주사하는 경우 영상이 깜박이는데 소프트웨어적으로 깜박임을 없애주는 기능입니다.

- 영상회전

영상을 시계 방향 / 반시계 방향으로 90도 회전시켜서 보여줍니다.

- 오디오

음성 출력을 선택합니다.

* 음성 출력은 카메라 장치 설정에 따라 다르게 동작합니다. 이 기능은 카메라 장치가 음성을 지원하는 경우에만 작동합니다.

- 마이크

PC 마이크를 통해 입력된 음성을 카메라 장치에 전달합니다.

* 음성 전송은 카메라 장치 설정에 따라 다르게 동작합니다. 이 기능은 카메라 장치가 양방향 오디오 전송 (audio-back 채널)을 지원하는 경우에만 작동합니다.

- 비상 녹화

수동으로 저장을 시작하고 정지합니다. 만약 카메라 장치가 저장을	정지한 상태이거나 카메라 장치가 저장 시간으로 설정되어 있지 않다면, 이 버튼을 	클릭하여 수동으로 영상과 음성 스트림을 저장할 수 있습니다.

*시스템 설정의 저장 디스크에 장치가 등록되어 있어야 동작합니다.

## PTZ 제어

PTZ 제어는 PTZ 패널, PTZ in Screen 그리고 조이스틱을 이용한 3가지 방법을 지원합니다.

PTZ 제어는 실시간 화면에서만 가능합니다.

- PTZ 패널을 이용한 PTZ 제어

Figure 57 PTZ 패널

- Live1 ~ Live4중에서 Live 탭을 선택합니다.

② PTZ 제어를 원하는 영상을 선택합니다.

③ PTZ 패널을 클릭하고 버튼을 클릭합니다.

- 화면 속 PTZ 제어

화면 속 PTZ 제어 기능은 좌우상하 이동과 확대, 축소를 지원합니다.

- Live1 ~ Live4중에서 Live 탭을 선택합니다.

- PTZ 제어를 원하는 영상을 선택합니다.

- 영상 위에서 마우스의 왼쪽 버튼을 클릭하고 움직일 방향으로 드래그합니다.

- 마우스 휠을 이용해서 확대 / 축소할 수 있습니다.

* 화면에 표시되는 선의 길이는 PTZ 동작의 속도를 의미합니다.

Figure 58 화면 속 PTZ 제어

Figure 59 화면 속 PTZ 줌 컨트롤

- 조이스틱을 이용한PTZ 제어

'8. 조이스틱'을 참고 하십시요.

* PC와 호환되는 USB 조이스틱을 시스템에 연결합니다. 일부 USB 조이스틱을 사용하기 위해서는 시스템 또는 프로그램을 다시 시작해야 할 수 있습니다.

- Live1 ~ Live4 중 Live탭을 선택합니다.

- PTZ 제어를 원하는 영상을 선택합니다.

- 조이스틱을 조정합니다.

## 실시간 화면 툴바

각 화면은 툴바를 가지고 있습니다.

Figure 60 실시간 화면 툴바

- 화면 툴바

툴바에 있는 각 버튼의 기능은 ‘부록 B – 툴바’에 설명되어 있습니다.

전체 화면 모드 버튼()을 클릭하면 화면 모드가 전체화면 모드로 바뀝니다. 전체화면에서 처음의 기본화면으로 돌아가려면 ESC나 Alt+F4를 누르세요.

Table 12 화면 모드 툴바

| 현재 화면 모드 | 키, 버튼 | 변경된 화면 모드 |
| --- | --- | --- |
| 일반(기반) 화면 모드 | Left Ctrl + Enter | 전체 화면 모드 |
| 전체 화면 모드 | Left Alt + F4 | 일반(기본) 화면 모드 |
| 전체 화면 | ESC | 일반(기본) 화면 모드 |

- 위치

툴바의 위치를 변경할 수 있습니다(위, 아래, 왼쪽, 오른쪽). 툴바 손잡이()를 클릭하고 원하는 위치로 드래그합니다.

Table 13 툴바 위치

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 위 |  |
| 왼쪽 |  |
| 아래 |  |
| 오른쪽 |  |

- 스크린 타이틀과 툴바

각 영상의 상단에 스크린 타이틀이 있습니다. 타이틀은 채널의 이름과 현재 시간을 보여줍니다.

채널에서 이벤트가 발생하면 타이틀의 배경이 깜빡이게 됩니다.

채널/ 레이아웃 순차 보기 모드에서의 시간은 남은 출력시간과 함께 표시됩니다.

각 스크린 툴바 버튼의 기능은 ‘부록 B-툴바’에 설명되어 있습니다.

Figure 61 Live 스크린 타이틀과 툴바

- 스크린 툴바 보이기와 숨기기

스크린 타이틀에 있는 툴바 보이기 버튼()을 클릭합니다. 버튼이 확장 	모드()로 바뀌고 스크린 툴바가 나타납니다.

키보드 왼쪽 shift 키를 누른 채로 클릭하면, 모든 영상의 툴바가 함께 나타나고 	사라지게 됩니다.

- 디지털 줌()

영상에서 원하는 디지털 줌 영역을 클릭하고 드래그해서 선택합니다. 원본 영상은 	우측 하단에 PIP 모드로 보여집니다. 줌 위치는 원 영상에서 움직일 수 있습니다. 	줌 레벨은 PTZ와 같이 마우스 휠 동작으로 조종할 수 있습니다.

- 이미지 캡쳐()

이미지 캡쳐 버튼은 원 영상의 크기로 이미지를 저장합니다. 이미지 캡쳐 자동 	저장이 활성화 되어있는 경우, 이미지 파일은 설정한 경로에 저장됩니다. 	비활성화 	되어 있는 경우, 파일 저장 대화상자가 나타나고 저장 경로와 파일이름을 	입력합니다. 이미지 캡쳐 파일을 저장한 후에, 파일 이름 툴 팁으로 표시됩니다.

키보드 왼쪽 shift key를 누른 채로 클릭하면, 모든 채널의 이미지가 원 영상의 	크기로 자동 저장됩니다.

- 연결 끊기()

이 기능은 영상 연결을 종료합니다. 영상 연결을 종료하여도 카메라 장치와의 	네트워크의 연결은 유지됩니다.

- 일시 정지/해제()

이 기능은 영상과 음성 스트림의 출력을 일시 정지/해제 합니다.

- 오디오()

이 버튼은 음성 출력을 선택합니다.

* 음성 출력은 카메라 장치 설정에 따라 다르게 동작합니다. 이 기능은 카메라 	장치가 음성을 지원하는 경우에만 작동합니다.

- 마이크 ()

이 기능은 PC 마이크를 통해 입력된 음성을 카메라 장치에 전달합니다.

* 음성 전송은 카메라 장치 설정에 따라 다르게 동작합니다. 이 기능은 카메라 	장치가 양방향 오디오 전송 (audio-back 채널)을 지원하는 경우에만 작동합니다.

- 녹화 ()

이 기능은 수동으로 저장을 시작하고 정지합니다. 만약 카메라 장치가 저장을 	정지한 상태이거나 카메라 장치가 저장 시간으로 설정되어 있지 않다면, 이 버튼을 	클릭하여 수동으로 영상과 음성 스트림을 저장할 수 있습니다.

*시스템 설정의 저장 디스크에 장치가 등록되어 있어야 동작합니다.

- 영상 위치 변경

영상의 타이틀을 클릭하고 위치를 바꿀 영상으로 드래그합니다. 두 영상은 위치를 바꾸어 출력됩니다. 만약 자리를 바꾼 영상이 순차 보기라면, 해당 순차 보기는 초기화됩니다. 영상 교환 기능은 모든 실시간 화면 모드(Live1, Live2, Live3, Live4, Emap, 이벤트)에서 가능합니다.

## 이벤트 목록

PTZ 탭 옆에 있는 Event 탭을 클릭합니다.

Figure 62 이벤트 목록

- 이벤트 목록

이벤트 목록은 실시간 이벤트 정보를 보여줍니다. 만약 이벤트가 발생하면, 발생한 시간, 카메라 장치이름, 이벤트 설명이 강조되어 정렬됩니다.

목록에서 이벤트 아이템을 더블클릭 하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭을 하고 메뉴에서 실시간 화면 보기를 선택하면 팝업 화면에서 해당 채널의 실시간 영상을 표시합니다.

* 이벤트 목록에 있는 정보들은 영구적이지 않습니다.

* 설정이 바뀌면 이벤트 정보는 모두 사라집니다.

* 사용자가 로그아웃 하면 이벤트 정보는 모두 사라집니다.

* 저장 서비스가 연결되지 않으면 이벤트 정보는 모두 사라집니다.

* 저장 서비스가 데이터를 저장했다면 영상과 음성 그리고 이벤트 정보를 포함합니다. 저장된 이벤트는 재생의 이벤트 찾기를 통해 검색할 수 있습니다.

# Local재생

이 장은 저장된 데이터( REC 혹은 HRA파일 )를 검색하고 재생하는 방법에 대해 설명합니다. 이 소프트웨어는 다양한 검색 방법과 재생 기능을 지원합니다.

* HRA 파일은 본 소프트웨어를 통해 녹화한 영상 파일입니다.

* REC 파일은 카메라에서 직접 SD 카드에 녹화한 영상 파일입니다.

## 날짜, 시간 검색

Local 재생은 최대 16개 채널을 지원합니다.

Figure 63 Local 재생

- 날짜, 시간 검색

- Local재생 탭을 선택하고 재생 제어 탭에서 시간대별 탭을 선택합니다.

- 카메라 장치목록에서 카메라 장치 / 그룹 / 레이아웃 아이템을 선택합니다.

- 화면 스크린으로 드래그합니다. 만약 레이아웃을 드래그하면, 분할 화면은 자동적으로 레이아웃의 설정을 따라 변경됩니다.

- 달력에서 날짜를 선택합니다. 저장된 영상이 있는 날짜는 빨간색으로 강조됩니다.

- 목록에서 재생할 시간을 선택합니다. 저장된 영상이 있는 시간대는 빨간색으로 강조됩니다.

- 날짜와 시간이 선택되면, 시간 테이블이 각 채널의 저장 데이터 정보와 함께 보여집니다.

- 재생할 시간(분)을 선택합니다.

- 카메라 장치 그룹과 복수 카메라 장치

만약 카메라 장치 그룹이 재생 스크린으로 드래그 되면 영상은 그룹에 포함된 카메라 장치의 순서대로 설정됩니다.

예를 들어, 16화면 모드에서 어떤 그룹이 4개 카메라 장치를 포함하고 있고 이 그룹이 CH 5에 드래그 되었다면, 영상 5, 6, 7, 8은 그룹의 카메라 장치 순서대로 설정됩니다.

만약 복수 카메라 장치가 재생 스크린에 드래그 되었다면, 영상은 해당 카메라 장치들로 구성됩니다.

- 레이아웃

만약 레이아웃이 재생 화면 스크린에 드래그 된다면 해당 레이아웃의 카메라 장치 순서대로 화면이 구성됩니다. 그리고 화면이 레이아웃의 설정대로 바뀝니다.

## 재생 컨트롤

시간대별 탭에서는 재생 기능을 제어할 수 있습니다.

- 달력과 시간 콤보박스

- 달력 컨트롤

달력 버튼()으로 날짜를 선택할 수 있습니다. 달력 창에서는 저장된 데이터가 	있는 날에 빨간색으로 표시하여 보여주고 있습니다.

저장된 데이터가 있는 날짜를 더블클릭 합니다.

Figure 64 달력 컨트롤

Table 14 달력 컨트롤

| 버 튼 | 의 미 |
| --- | --- |
|  | 이전 년도 |
|  | 이전 월 |
|  | 오늘 날짜로 |
|  | 다음 월 |
|  | 다음 년도 |

- 시간 콤보박스

시간 콤보박스를 선택합니다. 총 24시간으로 보여주며 저장 데이터가 존재하는 	시간대는 	빨간색으로 표시합니다. 시간을 선택합니다.

Figure 65 시간 콤보박스

- 영상 백업

영상 백업 버튼()을 클릭하면 원하는 구간의 영상 데이터를 백업합니다.

Figure 66 영상 백업

- 영상 백업 버튼()을 클릭합니다.

- 시작, 종료의 날짜 및 시간으로 백업 구간을 선택합니다.

- 백업영상을 저장할 위치를 선택합니다.

- 백업 형식을 선택합니다. [ 일반( Exe 파일 ) 혹은 AVI ]

- 오디오 정보를 같이 백업하려면 오디오 체크 버튼()을 클릭합니다.

- 백업하려는 영상의 채널을 선택합니다. [ 모든 채널 : ALL CH 체크 버튼 ()  클릭 ]

- 용량 버튼을 클릭하면 백업 용량을 알려줍니다. [ 일반인 경우 뷰어 파일 용량이 포함됨 ]

- 백업 데이터에 암호를 설정하기 위해서는 백업 암호 체크 버튼()을 클릭합니다.

- 암호 입력창이 활성화되면 암호를 입력합니다. [ 백업 영상을 보기 위해서는 저장시 입력했던 암호를 입력해야 합니다. ]

- 내보내기 버튼을 클릭합니다.

- 즐겨 찾기 목록 추가

즐겨 찾기 목록 추가 버튼()을 클릭하면 현재 시간의 재생 데이터를 즐겨 찾기 리스트에 추가합니다.

- 즐겨 찾기 목록 추가 버튼을 클릭합니다.

- 추가할 즐겨 찾기의 정보를 입력합니다.

Figure 67 즐겨 찾기 정보 입력

- 추가한 즐겨 찾기 정보는 즐겨 찾기 보기 버튼() 을 클릭하면 검색할 수 있습니다.

- 로컬 파일 열기

이 버튼은() 저장되어 있는 HRA 혹은 REC 파일을 불러옵니다. 이 파일들은 본 소프트웨어를 통해 만들어졌거나 기타 카메라를 통해 만들어진 파일들입니다. 주로 REC파일이 카메라에서 만들어진 데이터입니다.

Local재생 탭에서 이 버튼을 클릭하면 파일 열기 대화상자가 나타납니다. 재생할 파일(REC 또는 HRA 형식)을 선택합니다.

- 스마트 검색()

* 현재 지원 안됨.

- 재생 컨트롤

- 재생 속도 컨트롤

이 기능은 재생 속도를 조정합니다.  속도 조정은 재생 상태에서만 적용됩니다.

재생 속도 범위는 x0.5에서 x5.0까지 조절할 수 있습니다.  재생 속도는 시스템 	성능에 따라 다릅니다. x5.0은 정확히 5배의 빠른 재생을 의미하지는 않습니다.

Figure 68 재생 속도 컨트롤

- 재생 컨트롤

이 기능을 통해 재생 모드를 선택합니다. 뒤로 재생 컨트롤은 Key frame 들만 	보여줍니다. Video encoding formats (MPEG4 와 H.264)과 Image encoding format 	(MJPEG)은 Intra (key) frames를 포함하고 있습니다. 따라서 MJPEG의 뒤로 재생의 	경우에는 모든 frames를 보여주지만 다른 형식에서는 건너뜁니다.

재생 속도 조절은 오직 정 방향 재생모드에서만 지원합니다.

음성 출력은 정 방향 재생 모드에서 x1.0의 속도로 재생할 때만 지원합니다.

Table 15 재생 컨트롤

| 버 튼 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 역방향 스텝 재생( 키 프레임들만 재생 ) |
|  | 역방향 재생( 키 프레임들만 재생 ) |
|  | 정방향 재생( 재생 속도 조절 ) |
|  | 일시 정지 |
|  | 재생 정지 및 채널 정보 초기화 |
|  | 정방향 스텝 재생 |

- Time jump

이 기능은 콤보박스의 시간만큼 건너뛸 수 있는 기능입니다. 가능한 시간 범위는 	5초에서30초 사이이며 5초 간격으로 선택 가능합니다. 콤보박스에서 시간을 	선택하고 Time jump 버튼을 클릭합니다. Playing 모드(방향, 상태)는 그대로 	유지되며 선택된 시간에 해당하는 영상이 보여집니다.

Table 16 Time Jump

| 버 튼 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 지정한 시간만큼 뒤로 건너뜁니다 |
|  | 지정한 시간만큼 앞으로 건너뜁니다. |

- 시간 중복(Time-overlapped) 재생

시스템의 시간이 바뀌면, 저장 시스템의 날짜와 시간이 겹칠 수 있습니다. Time Table에서 해당시간이 겹쳐졌는지 아닌지를 확인할 수 있으며 겹치는 시간대를 선택하여 저장 데이터를 선택할 수 있습니다.

겹치는 시간 간격은 다음과 같이 강조됩니다. 시간을 클릭하고 콤보박스에서 원하는 시간을 선택합니다.

Figure 69 시간 중복 재생

## 이벤트 검색

이 기능을 통해 발생한 이벤트 데이터를 검색하고 재생할 수 있습니다.

이벤트 보기 버튼()을 클릭합니다.

Figure 70 이벤트 검색

- 이벤트 검색()

- Local재생 탭을 선택하고 시간대별 탭에서 이벤트 보기 버튼()을 클릭합니다.

- 카메라 장치 트리에서 카메라 장치 / 그룹 / 레이아웃 아이템을 선택합니다.

- 선택한 아이템을 화면 스크린으로 드래그합니다. 만약 레이아웃을 드래그하면, 분할 모드는 자동적으로 레이아웃에 설정에 따라 변경됩니다.

- 시작, 종료의 날짜와 시간으로 검색 범위를 선택합니다.

- 이벤트 목록에서 이벤트 종류를 선택하고 검색 버튼을 클릭합니다. (최소 하나 이상이 반드시 선택되어야 합니다)

* 검색시간은 선택된 이벤트 아이템의 수에 영향을 받습니다.

- 이벤트 검색 결과는 결과 페이지 번호와 목록에서 확인할 수 있습니다.

- 다시 보기할 이벤트 아이템을 목록에서 찾아 선택하고 더블 클릭합니다.

- 카메라 장치가 할당된 채널은 이벤트가 발생한 시간으로 이동합니다.

- 삭제()

이 기능은 이벤트 검색 결과를 리스트 상에서 모두 제거합니다.

- 출력()

이 기능은 이벤트 검색 결과를 CSV 파일 형식으로 저장합니다. CSV 파일형식은 Microsoft Excel로 열 수 있습니다.

## 즐겨 찾기 검색

이 기능은 사용자가 추가한 즐겨 찾기 데이터를 검색할 수 있습니다.

즐겨 찾기 보기 버튼()을 클릭합니다.

Figure 71 즐겨 찾기 검색

- 즐겨 찾기 검색()

시간대별 탭에서 저장 데이터를 다시 볼 때, 즐겨 찾기 보기 버튼()을 클릭하여 추가한 즐겨 찾기 정보를 검색 할 수 있습니다.

- Local재생 탭을 선택하고 시간대별 탭에서 즐겨 찾기 보기 버튼() 을 클릭합니다.

- 시작, 종료의 날짜와 시간으로 검색 범위를 선택합니다.

- 즐겨 찾기 정보를 텍스트 창에 입력하고 검색 버튼을 클릭합니다.

- 즐겨 찾기 검색 결과는 결과 페이지 번호와 목록에서 확인할 수 있습니다.

- 다시 보기할 즐겨 찾기 아이템을 목록에서 찾아 선택하고 더블 클릭합니다.

- 즐겨 찾기 저장했을 당시 상태로 돌아갑니다. [ 화면 구성 / 채널 정보 / 카메라 정보 / 영상 시간 등이 저장 됨. ]

- 삭제()

이 기능은 즐겨 찾기 검색 결과를 리스트 상에서 모두 제거합니다.

- 제거

- 검색된 결과 목록에서 삭제 할 즐겨 찾기 아이템을 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제거 메뉴를 선택합니다.

- 출력()

이 기능은 즐겨 찾기 검색 결과를 CSV 파일 형식으로 저장합니다. CSV 파일 형식은 Microsoft Excel로 열 수 있습니다.

## 이벤트 보고서

이 기능은 이벤트 보고서를 만들 수 있습니다.

보고서 보기 버튼()을 클릭합니다.

Figure 72 이벤트 보고서

- 벤트 보고서 만들기

- 보고서 보기 버튼()을 클릭합니다.

- 시작, 종료의 날짜 및 시간을 이용해 검색 범위를 선택합니다.

- 장치 콤보 박스에서 보고서를 만들 카메라 장치를 선택합니다.

- 이벤트 콤보 박스에서 원하는 이벤트 종류를 선택합니다.

- 보고서 보기 버튼()을 클릭합니다.

* 보고서에서는 설정한 기간 동안 발생한 이벤트 개수와 비율을 보여줍니다.

- 이벤트 보고서 내보내기

출력 버튼()을 클릭하면 CSV파일 형식으로 저장됩니다. 이 이벤트 보고서는 저장된 데이터를 기반으로 작성합니다. 만약 저장된 영상이 없다면 보고서를 작성할 수 있는 이벤트 데이터 또한 존재하지 않습니다.

## 백업 재생

이 기능은 디스크 드라이브에 저장된 파일이나 카메라 장치에 저장되어 있는 REC 혹은 HRA 파일을 다시 볼 수 있습니다.

백업 재생 탭을 선택합니다.

Figure 73 백업 재생

- 로컬 파일 열기

로컬 파일 열기 버튼 ()을 클릭합니다. HRA 혹은 REC 파일 형식을 열 수 있습니다.

파일을 열 때 해당 파일이 오류가 있는지 확인하여 문제가 있을 경우 메시지를 보여줍니다.

네트워크 카메라나 기타 카메라 장치에서 저장된 파일은 REC 형식으로 저장됩니다.

- 영상 백업

원본 파일 중 일부분을 별도로 저장할 수 있습니다.

영상 백업 버튼()을 클릭하면 AVI 형식으로 영상의 일부분을 별도로 저장할 수 있습니다. 원하는 날짜, 시간, 저장 위치를 선택합니다.

Figure 74 Local영상 백업

- 타임 바

영상 시작, 종료의 날짜 및 시간 정보를 표시하며 영상 구간 중에서 현재 위치를 알려줍니다.

타임라인에서 Thumb()을 드래그 혹은 클릭하여 원하는 위치로 이동이 가능합니다.

Figure 75 타임 바

- 재생 컨트롤

'11.2 (6) 재생 컨트롤'를 참조하시기 바랍니다.

- 이벤트 검색

- 로컬 파일 열기 버튼()을 클릭하여 영상 데이터를 선택합니다.

- 시작, 종료의 날짜와 시간으로 검색 범위를 선택합니다.

- 이벤트 목록에서 이벤트 종류를 선택하고 검색 버튼을 클릭합니다. (최소 하나 이상이 반드시 선택되어야 합니다)

* 검색시간은 선택된 이벤트 아이템의 수에 영향을 받습니다.

- 이벤트 검색 결과는 결과 페이지 번호와 목록에서 확인할 수 있습니다.

- 다시 보기할 이벤트 아이템을 목록에서 찾아 선택하고 더블 클릭합니다.

- 이벤트가 발생한 시간으로 이동합니다.

- 삭제

'11.3 (2) 삭제'를 참조하시기 바랍니다.

- 출력

'11.3 (3) 출력'을 참조하시기 바랍니다.

## Local 재생 툴바

재생 화면은 툴바를 통해 제어할 수 있습니다. 이는 ‘10.3 실시간 화면 툴바’와 유사합니다.

Figure 76 Local 재생 툴바

- 화면 툴바

툴바에 위치한 각 버튼의 기능은 '부록 B - 툴바'에 설명되어 있습니다.

전체화면을 설정하는 방법은 '10.3 (1) 화면 툴바'에서의 방법과 같습니다.

- 위치

재생 화면의 split bar는 화면의 크기를 재 설정합니다. 마우스를 클릭하고 위, 아래로 드래그하면 재생 화면 컨트롤의 크기를 조정할 수 있습니다. 또 더블클릭 하면 재생 화면 컨트롤이 사라지거나 다시 나타납니다.

Figure 77 Local 화면 Split 컨트롤

- 스크린 타이틀과 툴바

각 영상의 상단에 스크린 타이틀이 있습니다. 타이틀은 채널 이름과 현재 시간을 확인할 수 있습니다.

재생하는 영상의 시점에서 이벤트가 발생했을 경우, 타이틀의 배경이 깜빡입니다. (이 기능은 정 방향 재생에서 x0.5, x1.0, x2.0 빠르기일 때만 작동합니다.)

‘부록 B-툴바’에서 각 스크린 툴바 버튼의 기능에 대해 설명합니다.

Figure 78 Local 재생 타이틀 및 툴바

- 스크린 툴바 보이기/숨기기

스크린 타이틀에서 툴바 보이기 버튼()을 클릭합니다. 버튼이 확장 모드()로 	바뀌고 스크린 툴바가 나타납니다.

키보드 왼쪽 쉬프트 키를 누른 채로 클릭하면, 모든 스크린의 툴바가 함께 	나타나고 사라지게 됩니다.

- 디지털 줌 ()

디지털 줌 영역을 클릭하고 드래그해서 선택합니다. 원본 영상은 우측 하단에 PIP 	모드로 보여집니다. 디지털 줌 위치는 원본 영상에서 움직일 수 있습니다. 확대 	레벨은 PTZ와 같이 마우스 휠 동작으로 조종할 수 있습니다.

- 이미지 캡쳐 ()

이미지 캡쳐 버튼은 원본 영상의 크기로 이미지를 저장합니다. 자동 저장이 활성화 	되어있는 경우, 이미지 파일은 설정한 경로에 저장됩니다. 비활성화 되어 있는 경우, 	파일 저장 대화상자에서 저장 경로와 파일이름을 입력합니다. 스냅샷 이미지 	파일을 저장한 후에, 파일 이름 툴 팁으로 표시됩니다.

만약 키보드 왼쪽 shift key를 누른 채로 클릭하면, 모든 채널의 이미지가 원본 	영상의 크기로 자동 저장됩니다.

- 오디오 ()

이 기능은 저장된 음성을 재생합니다. (이 기능은 정 방향 재생에서 x1.0 빠르기일 	때만 작동합니다.).

# 장치 재생

이 장은 DVR 및 NVR에 저장된 데이터를 검색하고 재생하는 방법에 대해 설명합니다. 이 소프트웨어는 다양한 검색 방법과 재생 기능을 지원합니다.

* 10장 Local 재생과 사용법이 유사하다. 단지 영상 데이터 위치가 어디 있는지 유무에 따라 Local 재생 혹은 장치 재생으로 나눈다. [ Local 재생 : Local에 영상 정보가 있음, 장치 재생 : DVR에 영상 정보가 있음 ]

* 큐텀 DVR과 연동시 DVR에 직접 계정 2개를 추가로 생성해 줘야 합니다. [ 아이디/패스워드 : USER25/25, USER24/24 ]

Table 17 DVR 및 NVR별 기능 지원 현황

|  | Hitron | IDIS | Quantum | Jupiter Plus / Venus NVR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장비 유형 | NVR A | DVR A-04 DVR A-08 DVR A-16 | QPlus H.264 | NVR B |
| Live | O | O | O | O |
| 이벤트 | O | O | X | O |
| PTZ | 상하좌우 이동 | O | O | O | O |
|  | 대각선 이동 | O | O | X | O |
|  | 확대 / 축소 | O | O | O | O |
|  | 초점 | O | O | O | O |
|  | 조리개 | O | X | X | X |
|  | PAN 속도 | O | X | X | X |
|  | TILT 속도 | O | X | X | X |
|  | Preset 및 저장 | O | O | O | O |
|  | Auto Scan | O | X | X | O |
|  | Tour | O | X | O | O |
|  | Pattern | O | X | X | O |
| 재생 | 즐겨 찾기 추가 | O | O | O | O |
|  | 영상 백업 | O | X | O | O |
|  | 속도 조절 | O | O | O | O |
|  | 플레이 | O | O | O | O |
|  | 뒤로 재생 | O | O | O | O |
|  | 정지 | O | O | O | O |
|  | 한장 뒤로 | O | O | O | O |
|  | 한장 앞으로 | O | O | O | O |
|  | Time Jump | O | O | O | O |
| 검색 | 날짜 및 시간 | O | O | O | O |
|  | 이벤트 | O | X | X | X |
|  | 즐겨찾기 | O | O | O | O |
|  | Text-In | O | X | X | X |
| Setup | O | O | X | O |
| 녹화 | X | X | X | X |
| DDVRLS | X | X | X | O |
| 펌웨어 업그레이드 | O | X | X | O |

## 날짜, 시간 검색

장치 재생은 최대 16개 채널을 지원합니다.

Figure 79 장치 재생

- 날짜, 시간 검색

'11.1 (1) 날짜, 시간 검색’을 참조하시기 바랍니다.

- 카메라 장치 그룹과 복수 카메라 장치

'11.1 (2) 카메라 장치 그룹과 복수 카메라 장치'을 참조하시기 바랍니다.

- 레이아웃

'11.1 (3) 레이아웃'을 참조하시기 바랍니다.

## 재생 컨트롤

'11.2  재생 컨트롤'을 참조하시기 바랍니다.

## 이벤트 검색

* 현재 지원 안됨.

## 즐겨 찾기 검색

'11.4  즐겨 찾기 검색'을 참조하시기 바랍니다.

## Text-In 검색

NVR은 Text-In 데이터가 검출된 로그 시간을 저장합니다. 이벤트의 자세한 정보 볼 수 있는 기능과 검색 결과를 필터링 할 수 있는 기능을 제공합니다. 검색 결과 리스트에서 이벤트를 더블 클릭하면 이벤트에 해당하는 비디오 영상을 볼 수 있습니다.

Figure 80 Text-In 검색

- 검색()

이 기능은 시작, 종료 날짜의 검색 범위를 입력하여 해당 Text-In 검색 결과를 리스트 상에 보여줍니다.

- 필터()

이 기능은 Text-In View내의 데이터 필터링을 설정합니다. 각 항목을 더블 클릭하면 입력할 수 있게 활성화 됩니다.

Figure 81 Text-In 필터

- 보기()

이 기능은 Text-In이벤트의 자세한 정보를 보여줍니다.

Figure 82 Text-In 이벤트 보기

- 삭제()

이 기능은 Text-In검색 결과를 리스트 상에서 모두 제거합니다.

- 출력()

이 기능은 Text-In 검색 결과를 CSV 파일 형식으로 저장합니다. CSV 파일형식은 Microsoft Excel로 열 수 있습니다.

## 장치 재생 툴바

재생 화면은 툴바를 통해 제어할 수 있습니다. 이는 ‘10.3 실시간 화면 툴바’와 유사합니다.

Figure 83 장치 재생 툴바

- 화면 툴바

툴바에 위치한 각 버튼의 기능은 ‘부록 B - 툴바’에 설명되어 있습니다.

전체화면을 설정하는 방법은 ‘10.3 (1) 화면 툴바’에서의 방법과 같습니다.

- 위치

'11.7 (2) 위치'을 참조하시기 바랍니다.

- 스크린 타이틀과 툴바

각 영상의 상단에 스크린 타이틀이 있습니다. 타이틀은 채널 이름과 현재 시간을 확인할 수 있습니다.

재생하는 영상의 시점에서 이벤트가 발생했을 경우, 타이틀의 배경이 깜빡입니다. (이 기능은 정 방향 재생에서 x0.5, x1.0, x2.0 빠르기일 때만 작동합니다.)

'부록 B-툴바’에서 각 스크린 툴바 버튼의 기능에 대해 설명합니다.

Figure 84 장치 재생 타이틀 및 툴바

- 스크린 툴바 보이기/숨기기

스크린 타이틀에서 툴바 보이기 버튼()을 클릭합니다. 버튼이 확장 모드()로 	바뀌고 스크린 툴바가 나타납니다.

키보드 왼쪽 쉬프트 키를 누른 채로 클릭하면, 모든 스크린의 툴바가 함께 	나타나고 사라지게 됩니다.

- 디지털 줌 ()

디지털 줌 영역을 클릭하고 드래그해서 선택합니다. 원본 영상은 우측 하단에 PIP 	모드로 보여집니다. 디지털 줌 위치는 원본 영상에서 움직일 수 있습니다. 확대 	레벨은 PTZ와 같이 마우스 휠 동작으로 조종할 수 있습니다.

- 이미지 캡쳐 ()

이미지 캡쳐 버튼은 원본 영상의 크기로 이미지를 저장합니다. 자동 저장이 활성화 	되어있는 경우, 이미지 파일은 설정한 경로에 저장됩니다. 비활성화 되어 있는 경우, 	파일 저장 대화상자에서 저장 경로와 파일이름을 입력합니다. 스냅샷 이미지 	파일을 저장한 후에, 파일 이름 툴 팁으로 표시됩니다.

만약 키보드 왼쪽 shift key를 누른 채로 클릭하면, 모든 채널의 이미지가 원본 	영상의 크기로 자동 저장됩니다.

- 연결 끊기 ()

이 기능은 재생 모드에서 채널의 연결을 종료합니다.

- 오디오 ()

이 기능은 저장된 음성을 재생합니다. (이 기능은 정 방향 재생에서 x1.0 빠르기일 	때만 작동합니다.).

# Emap 화면

이 장에서는 Emap 화면과 기능들이 어떻게 작동하는지 설명합니다. 이 소프트웨어는 다중-계층 구조의Emap 화면을 지원하며 최대 64개의 Emap을 동시에 사용할 수 있습니다.  각 Emap은 다른 Emap들과 센서들, 그리고 링크를 포함할 수 있습니다.

Figure 85 Emap 뷰

## Emap 화면

Emap을 구성하려면 ‘3.7 시스템 설정 – Emap’을 참조하시기 바랍니다.

Emap 탭을 클릭합니다. Emap 화면은 레이아웃 화면 보기를 제외한 Live 화면의 모든 기능을 가지고 있습니다. 레이아웃 보기 동작은 Emap을 보여줍니다.

- Emap 과 실시간 화면 보기

- Emap 화면

  - 카메라 장치 트리에서 레이아웃을 선택합니다.

  - 선택한 레이아웃을 클릭하고 Emap 화면의 스크린으로 드래그합니다.

  - 만약 레이아웃에 대해 Emap이 구성되어 있다면 해당 Emap이 보여지고 구성되어 있지 않으면 초기 Emap 배경과 카메라 장치가 보여집니다.

- Emap 에서 실시간 보기

  - 지도에서 카메라 장치를 선택합니다.

  - 카메라 장치를 클릭하고 Live1, Live2, Emap 화면의 스크린으로 드래그합니다.

  - 드래그된 카메라 장치의 스크린은 카메라 장치 정보를 포함하며 실시간 영상이 보여집니다.

  - 키보드 왼쪽 shift를 누른 채 카메라 장치들을 선택하거나 카메라 장치들이 위치한 지도의 영역을 드래그함으로써 여러 카메라 장치를 선택할 수 있습니다. 선택된 카메라 장치들은 색상으로 강조되어 표시됩니다.

- 팝업 화면

- 지도에서 카메라 장치 혹은 센서를 선택합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 실시간 화면 보기를 선택합니다.

- 팝업 화면에서 실시간 영상이 출력됩니다.

- 수동 트리거

- 지도에서 센서를 선택합니다.

- 마우스 오른 쪽 버튼을 클릭합니다. 만약 센서가 수동 트리거 버튼으로 설정되었다면, 메뉴에서 트리거를 선택합니다.

- 이벤트 탭 혹은 목록에서 동작을 확인할 수 있습니다.

- 링크 열기

- 지도에서 링크를 선택합니다.

- 더블 클릭합니다.

- 지도가 선택된 링크의 지도로 변경됩니다.

- 지도에서 링크를 선택합니다. 마우스 오른 쪽 버튼을 클릭하고 Emap 화면의 스크린으로 드래그합니다.

- 해당 링크의 지도가 화면에 출력됩니다.

- 지도에서 이벤트 알림

이벤트가 발생하면 해당 카메라 장치와 센서 아이템이 깜빡입니다. 또한 해당 카메라 장치 혹은 센서를 포함한 레이아웃 링크도 깜빡입니다.

## Emap 툴바

Emap 화면은 툴바를 가지고 있습니다. 이것은 ‘10.3 실시간 화면 툴바’와 유사합니다.

Figure 86 Emap 툴바

- 화면 툴바

툴바에 위치한 각 버튼의 기능은 ‘부록 B - 툴바’에 설명되어 있습니다.

전체화면을 설정하는 방법은 ‘10.3 (1) 화면 툴바’에서의 방법과 같습니다.

- 위치

‘10.3 (2) 위치’를 참조하시기 바랍니다.

- Emap 컨트롤

Emap 컨트롤은 지도의 팝업 메뉴에서 설정할 수 있습니다. 지도의 바탕에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 팝업 메뉴에서 원하는 기능을 선택할 수 있습니다.

- 확대/축소

다음 컨트롤들을 이용하여 이미지를 확대, 축소하여 볼 수 있습니다.

Table 18 Emap 컨트롤

| 버 튼 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 확대 |
|  | 축소 |
|  | 스크린 크기에 맞추기 |

- 링크 히스토리 기능

지도에서 링크를 사용할 때, 이 기능을 사용하여 선택했던 지도로 이동할 수 있습니다.

Table 19 Emap 컨트롤

| 버 튼 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 이전 지도 |
|  | 다음 지도 |

- 닫기

Emap 화면에서 지도를 선택하고 Emap 닫기 버튼()을 클릭합니다.

- 마우스 이동 모드

지도의 배경에서 마우스 오른 쪽 버튼을 클릭합니다. 팝업 메뉴에서 마우스 이동 	모드를 선택합니다.

만약 마우스 이동 모드에 체크되어 있다면 마우스로 지도의 이동이 가능하고 	체크되어 있지 않다면 마우스 드래그를 통해 지도에 포함되어 있는 카메라 	장치들을 선택할 수	있습니다.

# 이벤트 화면

이벤트 화면에 대해 설명합니다. 이벤트 화면은Live 과 유사한 기능을 가지고 있습니다. 하지만 Live 와는 다르게 이벤트 화면에서는 이벤트가 설정되면 자동으로 이벤트 레이아웃이 나타납니다. ‘4.1 이벤트 설정 – 등록된 장비’을 참조하시기 바랍니다.

이벤트 탭을 클릭합니다.

Figure 87 이벤트 화면

## 이벤트 화면

이벤트 화면은 이벤트 스크린과 이벤트 리스트로 구성됩니다. 이벤트 스크린은 시퀀스 컨트롤, 화면 분할, 이벤트 채널 설정을 제외하고 다른 기능들은 Live 기능과 유사합니다.

카메라 장치, 레이아웃, 시퀀스를 화면으로 드래그할 수 있습니다. 화면 분할은 키보드 입력으로 조정할 수 있습니다. ‘부록 D-단축키’를 참조하시기 바랍니다.

만약 이벤트 출력 시간이 무한(Infinite)으로 설정되어 있다면, 이벤트 레이아웃이 시간 제한 없이 계속 보여집니다. 하지만 다른 이벤트가 발생하고 해당 이벤트가 다른 레이아웃을 보여주게 설정되어 있다면, 화면은 새로운 이벤트의 설정에 따라 변경됩니다. 만약 다른 이벤트가 발생하더라도 해당 이벤트의 출력시간이 5초를 넘지 않는다면 화면은 변경되지 않습니다. 이러한 경우 해당 이벤트는 목록에만 표시됩니다.

- 툴바 컨트롤

‘10.3 (1) 화면 툴바’와 ‘10.3 (2) 위치’를 참조하시기 바랍니다.

- 스크린 타이틀과 툴바

‘10.3 (3) 스크린 타이틀과 툴바’를 참조하시기 바랍니다.

## 이벤트 툴바

이벤트 화면 툴바에는 화면 분할과 시퀀스 컨트롤이 없습니다. 나머지 기능은 실시간 화면 툴바와 동일합니다. ‘10.3 실시간 화면 툴바’를 참조하시기 바랍니다.

## 이벤트 목록

‘10.4 이벤트 목록’를 참조하시기 바랍니다. 이벤트 목록은 PTZ 탭 옆에 위치해 있으며 이벤트의 날짜와 시간, 카메라 장치, 이벤트 종류와 설명을 표시합니다.

# 상태 화면

상태 탭은 카메라 장치와 시스템 상태를 보여주며 카메라 장치의 시스템과 이벤트 기록을 확인할 수 있습니다.

상태 탭을 클릭합니다.

Figure 88 상태 화면

## 상태 툴바

상태 화면 툴바는 status 화면 모드를 선택할 수 있습니다.

Figure 89 상태 툴바

화면 모드 선택 버튼과 전체 화면 선택 버튼이 있으며, 상태 화면에서는 툴바에서 전체 화면을 선택 방법 외에 다른 방법은 지원하지 않습니다.

Table 20 상태 툴바 버튼

| 버 튼 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 카메라 장치 상태와 Live1 ~ Live4 레이아웃 |
|  | 시스템 상태와 모니터링 / 레코딩 서비스 로그 |
|  | 카메라 장치 시스템 / 이벤트 기록 보기 |

## 카메라 장치 상태

카메라 장치 상태는 카메라 장치의 연결상태와 비디오, 오디오 정보, 저장 상태를 확인할 수 있습니다. Live1 ~ Live4는 각 화면에 어떤 카메라 장치가 위치해 있는지를 확인할 수 있습니다.

- 카메라 장치 상태 테이블

툴바에서 카메라 장치 상태 버튼()을 누르세요.

카메라 장치 상태 테이블에서 카메라 장치 상태 정보를 확인할 수 있습니다. 카메라 장치 상태는 몇 초 후에 갱신됩니다. 갱신 주기는 시스템 성능에 따라 달라집니다. 따라서 가끔은 정확한 정보를 표시할 수 없을 수 있습니다.

* Frame rate와 bit rate 정보는 레코딩 서비스에 의해 계산됩니다. 따라서 모니터링 서비스에서의 실제 화면과 다를 수 있습니다.

테이블에 나타난 카메라 장치를 더블 클릭하면 해당 카메라 장치의 팝업 창으로 실시간 영상을 확인할 수 있습니다.

Table 21 카메라 장치 상태 테이블

| 컬 럼 | 설 명 |
| --- | --- |
| 이름 | 카메라 장치 상태와 Live1 ~ Live4 레이아웃 |
| IP 주소 | 카메라 장치 IP 주소 |
| FPS(REC) | 레코딩 서비스에서 계산된 FPS(Framereate) |
| BPS(REC) | 레코딩 서비스에서 계산된 BPS(Bitrate) |
| 해상도 | 비디오 해상도(너비X높이) |
| 코덱 | 비디오와 오디오 코덱 |
| 녹화 | 저장 상태 |

카메라 장치 상태 테이블의 열의 글자의 색으로 연결 상태를 보여줍니다.

Table 22 장치 상태 테이블 글자 색

| 이 름 | 색 상 | 설 명 |
| --- | --- | --- |
| 이 름 | 흰색 | 연결됨 |
|  | 푸른색 | 이벤트 |
|  | 붉은색 | 연결 안됨 |
| 그 외 | 흰색 | 저장 |
|  | 회색 | 저장 안됨 |
|  | 붉은색 | 연결 안됨 |

Figure 90 장치 상태 테이블

- Live1 ~ Live4 화면 분할

카메라 장치 상태 화면은 Live1 ~ Live4의 화면 분할을 카메라 장치 이름으로 정렬하여 보여줍니다.

Live1 ~ Live4에서 채널을 클릭하면 선택된 채널은 다른 색으로 표시됩니다.

장치 상태의 화면에서 선택된 채널은 Live1 ~ Live4에서도 선택됩니다. 선택된 채널은 다음과 같이 표시됩니다.

Figure 91 화면 분할 상태

분할 화면에 나타난 카메라 장치를 더블 클릭하면 팝업 화면으로 해당 카메라 장치의 실시간 영상을 확인할 수 있습니다.

## 시스템 상태

툴바에서 시스템 상태 버튼()을 클릭합니다. 시스템 리소스의 사용 상태와 시스템 기록들을 볼 수 있습니다.

Figure 92 시스템 상태

- 사용률

CPU, 네트워크, 디스크의 사용 상태는 모니터링과 레코딩 서비스가 실행되는 동안 시스템의 총 CPU사용 상태를 보여줍니다.

- 모니터링과 레코딩 서비스 로그

Figure 93 시스템 로그 필터

- 현재 로그 보기

콤보박스에서 쇼 현재 로그를 선택합니다. 검색 결과는 화면을 지우고 시스템 	로그를 보여줍니다.

- 로그 검색

  - 시작 / 끝의 날짜와 시간으로 검색 범위를 선택합니다.

  - 콤보박스에서 로그의 종류를 선택합니다.

  - 검색 버튼을 클릭합니다.

  - 만약 검색된 기록의 수가 500개 이상이 되면 선택할 수 있도록 페이지 콤보박스가 나타납니다. 검색된 로그의 색은 로그의 수준에 따라 운용, 중요, 경고, 오류로 표시됩니다. 열의 상단(날짜 시간, 레벨, 운용, 설명)을 클릭하면 해당 데이터를 정렬합니다.

- 내보내기

출력 버튼을 클릭하면 현재 검색된 로그를 CSV 파일 형식으로 저장할 수 있습니다.

Figure 94 로그 검색 결과

## 장치 시스템 / 이벤트 로그

툴바에서 장치 시스템 / 이벤트 로그 버튼()을 클릭합니다. 이 기능은 장치 시스템과 이벤트의 로그를 보여주고 저장할 수 있습니다.

Figure 95 장치 시스템 / 이벤트 로그

- 연결된 카메라 장치를 카메라 장치 트리에서 선택합니다.

- 시스템 로그 버튼이나 이벤트 로그 버튼을 클릭합니다.

- 해당 카메라 장치의 기록이 화면에 출력됩니다.

- 출력 버튼을 클릭하면 TXT 파일 형식으로 저장됩니다.

# 클립뷰어 사용 설명서

녹화된 영상을 별도의 검색 프로그램 없이 직접 재생하고자 할 때 사용할 수 있는 프로그램입니다.

Figure 96 클립뷰어

## 영상 백업

원본 파일 중 일부분을 별도로 저장할 수 있습니다. 영상 백업 버튼()을 클릭하면 AVI 형식으로 영상의 일부분을 별도로 저장할 수 있습니다. 원하는 날짜, 시간, 저장 위치, 채널을 선택합니다.

Figure 97 영상 백업

## 로컬 파일 열기

이 버튼은() 저장되어 있는 HRA 혹은 REC 파일을 불러옵니다. 이 버튼을 클릭하면 파일 열기 대화상자가 나타납니다. 재생할 파일(REC 또는 HRA 형식)을 선택합니다. 비디오가 저장된 경로는 드라이브명\NCRecording\MacAddress\년월일T시분초.hra 형태를 갖습니다.

## 재생 컨트롤

- 재생 속도 컨트롤()

이 기능은 재생 속도를 조정합니다.  속도 조정은 재생 상태에서만 적용됩니다. 	재생 속도 범위는 x0.5에서 x5.0까지 조절할 수 있습니다.  재생 속도는 시스템 	성능에 따라 다릅니다. x5.0은 정확히 5배의 빠른 재생을 의미하지는 않습니다.

- 재생 컨트롤

Table 23 재생 컨트롤

| 버 튼 | 동 작 |
| --- | --- |
|  | 처음으로 이동 |
|  | 역방향 스텝 재생( 키 프레임들만 재생 ) |
|  | 역방향 재생( 키 프레임들만 재생 ) |
|  | 정방향 재생( 재생 속도 조절 ) |
|  | 재생 정지 및 채널 정보 초기화 |
|  | 정방향 스텝 재생 |
|  | 마지막으로 이동 |

- Time jump

이 기능은 콤보 박스의 시간만큼 건너뛸 수 있는 기능입니다. 가능한 시간 범위는 	5초에서30초 사이이며 5초 간격으로 선택 가능합니다. 콤보 박스에서 시간을 	선택하고 Time jump(/ ) 버튼을 클릭합니다. Playing 모드(방향, 상태)는 	그대로 유지되며 선택된 시간에 해당하는 영상이 보여집니다.

## 이벤트 보기

Figure 98 이벤트 보기

- 로컬 파일 열기()에서 재생 파일을 선택합니다.

- 이벤트 보기 버튼()을 클릭합니다.

- 시작, 종료의 날짜와 시간으로 검색 범위를 선택합니다.

- 이벤트 목록에서 이벤트 종류를 선택하고 검색 버튼을 클릭합니다. (최소 하나 이상이 반드시 선택되어야 합니다)

- 이벤트 검색 결과는 결과 페이지 번호와 목록에서 확인할 수 있습니다.

- 다시 보기할 이벤트 아이템을 목록에서 찾아 선택하고 더블 클릭합니다.

- 카메라 장치가 할당된 채널은 이벤트가 발생한 시간으로 이동합니다.

## 분할 모드

분할 모드는 6가지 모드()를 지원합니다. 분할 모드를 클릭하면 해당 분할 모드로 바뀝니다.

## 이미지 캡쳐

이미지 캡쳐() 버튼을 클릭하면 파일 저장 대화상자가 나타납니다. 저장할 이미지 경로를 선택하면 bmp 이미지로 저장합니다.

## 이전 분할 그룹 / 다음 분할 그룹

화살표(/)를 클릭하면 이전 / 다음 분할 그룹으로 이동합니다.

# LPR 연동 방법

번호판 인식 프로그램인 LPR클라이언트와 레코딩 서버간에 이벤트 연동을 지원합니다. NCEventReceiver는 외부 장비로부터 이벤트 데이터를 수집하여 레코딩 서버로 전송합니다. 현재는 LPR 클라이언트만 지원하고 있습니다.

Figure 99 NCEventReceiver

## 환경 설정

레코딩 서버, LPR 클라이언트간에 연동하는데 필요한 정보를 설정합니다. 레코딩 서버의 정보는 기본적으로 같은 PC에 설치됨으로 IP 및 포트 정보를 변경할 필요가 없습니다.[ 디폴트 IP : 127.0.0.1 / 포트 : 11550 ] LPR 클라이언트 포트 정보는 디폴트로 9000으로 설정 되어 있습니다.

Figure 100 Configuration

- File에서 Configuration을 선택합니다.

- 레코딩 서버 IP 및 포트 정보를 입력합니다.

- LPR 클라이언트 포트 정보를 입력합니다.

- Save버튼을 클릭합니다.

## 실시간 이벤트

실시간 이벤트 정보를 보여줍니다.  이벤트가 발생하면, 발생한 시간, 카메라 장치이름, 이벤트 설명이 표시됩니다. 이벤트 설명 정보에 번호판 정보가 표시됩니다.

Figure 101 실시간 이벤트

## LPR 검색

클라이언트 이벤트 검색에서 LPR 검색을 할 수 있습니다. 검색 결과를 더블 클릭하면 이벤트가 발생했던 영상 정보를 보여줍니다.

Figure 102 LPR 검색

- Local재생 탭을 선택하고 시간대별 탭에서 이벤트 보기 버튼()을 클릭합니다.

- 카메라 장치 트리에서 카메라 장치 / 그룹 / 레이아웃 아이템을 선택합니다.

- 선택한 아이템을 화면 스크린으로 드래그합니다.

- 시작, 종료의 날짜와 시간으로 검색 범위를 선택합니다.

- LPR 검색 창에 번호판 정보를 입력한 후 검색 버튼을 클릭합니다.

- 이벤트 검색 결과는 결과 페이지 번호와 목록에서 확인할 수 있습니다.

- 다시 보기할 이벤트 아이템을 목록에서 찾아 선택하고 더블 클릭합니다.

- 카메라 장치가 할당된 채널은 이벤트가 발생한 시간으로 이동합니다.

## LPR 프로토콜

레코딩 서버와 LPR 클라이언트간에 이벤트 연동에 관한 프로토콜입니다. LPR 클라이언트는 LPR 프로토콜로 이벤트 데이터를 전송합니다.

Table 24 LPR 프로토콜

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 프로토콜 | HEADER | BODY |
|  | Start Code(4byte) | Data Length(4byte) | Data(가변 길이) |
| 설명 | 0x01020304 | 데이터 길이 | ANSI 문자열 채널/MAC/차량번호(구분자 : /) |
| 샘플 데이터 | 01020304 | 27 | 1/000458F1B101/서울01가1234 |

## 티타늄 레코딩 서버 등록 절차

LPR 클라이언트에서 티타늄 레코딩 서버를 등록할 수 있습니다.

- 등록된 장비를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 그룹 추가를 클릭합니다.

Figure 103 그룹 추가

- 생성한 그룹을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 장비 추가를 클릭합니다.

Figure 104 장비 추가

- 장비 유형에서 NVR C를 선택합니다.

Figure 105 장비 유형

- 장비 이름을 입력합니다.

- 장비 주소에 레코딩 서버가 설치된 PC의 IP주소를 입력합니다.

Figure 106 장비 주소

- Check 버튼을 클릭합니다.

Figure 107 Check

- 저장 버튼을 클릭합니다.

# Easy Install

Easy Install은 운용자가 카메라 및 녹화 설정을 직관적으로 할 수 있는 편의 기능입니다. 우측 상단의  버튼을 클릭하면 Easy Install이 실행됩니다.

*PC NVR버전에서만 지원합니다.

Figure 108 Easy Install

## Easy Install 사용법

- 버튼을 클릭합니다.

Figure 109 Easy Install – 설정 화면

- 우측에 있는 썸네일 리스트에서 카메라를 선택한 후 채널 화면에 드래그 앤 드롭을 합니다. Reload 버튼을 클릭하면 썸네일 리스트 정보가 최신 상태로 업데이트됩니다.

- 채널화면에 배치된 카메라를 드래그 앤 드롭으로 순서 변경이 가능합니다. 배치된 카메라를 지우기 위해서는 재설정 버튼을 클릭하면 됩니다.

- 카메라 선택이 완료됐으면 Next 버튼을 클릭합니다.

Figure 110 Easy Install – 카메라 선택

- 저장 디스크 및 저장 스케줄 정보를 설정합니다.

*저장 디스크는 32GB 이하는 레코딩 디스크로 사용할 수 없습니다.

Figure 111 Easy Install – 저장 디스크 및 스케줄 설정

- Apply 버튼을 클릭합니다. [ 이전 화면으로 돌아가려면 Previous 버튼을 클릭합니다. ]

# DDVRLS 설정 방법

DDVRLS 기능은 서로 다른 망에 연결되어있는 Titanium클라이언트와 NVR간에 연동하기 위한 기능으로서 Jupiter Plus / Venus NVR에서만 지원됩니다.

*  Titanium클라이언트와 NVR은 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.

* NVR의 NETWORK 포트가 공유기를 통해 인터넷이 연결되어 있는 경우 포트포워딩 설정이 되어 있어야 합니다.(포트 9350)

Figure 112 DDVRLS 설정

## NVR 설정

- Network > ID, Password 선택합니다.

- Dashboard Setup에 사용할 ID / Password를 입력한 후 Register / Add 버튼을 클릭합니다. 등록에 성공하면 Dashboard Registration에 Success상태가 표시됩니다.

Figure 113 Dashboard Setup 등록

- DDVRLS를 사용할 때 필요한 ID / Password 를 입력하고 DDVRLS Register 버튼을 클릭합니다. 등록에 성공하면 DDVRLS Registration에 Success 상태가 표시됩니다.

Figure 114 DDVRLS 등록

- 설정 완료 후 인터넷 익스플러로 주소창에 http://securityddns.com/dashboard를 입력합니다. Dashboard Setup에서 등록했던 ID / Password를 이용하여 로그인을 합니다.

Figure 115 Dashboard Setup 로그인

- Remote Watch / Search 버튼을 클릭하면 웹으로 NVR의 Live / 녹화 영상을 볼 수 있습니다.

Figure 116 Remote Watch / Search

## Titanium 클라이언트 설정

Figure 117 DDVRLS 설정 - 클라이언트

- 메인 메뉴 > 시스템 설정 선택합니다.

- 트리에서 그룹을 만들고 수동으로 장비를 추가합니다.

Figure 118 장비 추가

- 장비 유형을 NVR B로 선택합니다.

- NVR 설정의 Dashboard Setup에서 등록한 ID 및 PW를 사용자 ID 및 사용자 암호에 입력합니다.

- DDVRLS사용을 true로 바꾸고 NVR에서 설정한 DDVRLS ID 및 PW를 입력한 후 저장 버튼을 누릅니다.

# 화상 키보드

화상 키보드는 실제 키보드를 사용하는 대신 마우스를 이용하여 데이터를 입력할 수 있으며 한글 / 영문을 지원합니다. PC NVR용 NC-Titanium에서만 지원하며 로그 인/아웃 혹은 시스템 설정같이 데이터 입력이 필요한 곳에서 사용할 수 있습니다.

Figure 119 화상 키보드

## 화상 키보드 사용법

- 로그인 / 아웃 창에서 화상 키보드를 사용하기 위해서는 키보드 버튼을 클릭합니다.

Figure 120 화상 키보드 – 키보드 버튼

- 시스템 설정에서 화상 키보드를 사용하기 위해서는 키보드 아이콘을 클릭합니다.

Figure 121 화상 키보드 – 키보드 아이콘

# 부록 A-세부설명

| 응용프로그램 / 버전 | NC-Titanium/1.0.0.0 |
| --- | --- |
| 녹화 |
| 채널 수 | 64채널 |
| 전체 녹화 속도 | 256Mbps (64 x 4Mbps) |
| 해상도 | 1080p, 720p, XGA, D1, VGA, QCIF, QVGA |
| 저장 스케줄 | 주간, 특정일, 수동, 이벤트 릴레이 |
| 특정일 | 12개 |
| Pre/Post-저장 | 60 초/ 180 초 |
| 보존 기간 | 1 일 ~ 1 년 |
| 하드 디스크 | 내장 / 외장 하드 디스크 |
| 덮어쓰기 | 지원 |
| 비디오/오디오 | 지원 (H264, MPEG4, MJPEG/G.711, G.726, PCM, AAC) |
| 최대 지원 FPS | 60 FPS |
| 실시간 화면 |
| 뷰 모드 | Live1, Live2, Live3, Live4, Emap, 이벤트, 영상 보기 |
| 분할 모드 | 4:3 Mode (1,4,6,8,9,10,13,16,17,21,25,28,33,34,36,40,49,64), 16:9 Mode (5,7,12,14,20,24,30) |
| 디지털 줌 | 지원 |
| PTZ | PTZ 패널, USB 조이스틱, 화면 속 PTZ |
| 오디오 | 지원 (다중 선택 가능) |
| 채널 / 레이아웃 순차 보기 | 지원 (제한 없음) |
| 이벤트 뷰 | 채널 / 레이아웃 팝업과 리스트 뷰 |
| 스크린 교환 | 지원 |
| 스냅 샷 모드 | 자동, 수동 저장 |
| 스냅 샷 포멧 | BMP, JPEG, PNG |
| 비율 | 지원 |
| 이벤트 통지 | 지원 |
| Local 재생 / 장치 재생 |
| 채널 | 16채널 |
| 날짜, 시간 검색 | 지원 |
| 이벤트 검색 | 지원 |
| 뒤로 이동 / 앞으로 이동 | 5 ~ 30초 |
| 재생 속도 컨트롤 | x0.5, x1.0, x2.0, x3.0, x4.0, x5.0 |
| 한장 뒤로 / 한장 앞으로 | 지원 |
| 이벤트 보고서 | 바 / 차트 지원 |
| 분할 모드 | 4:3 Mode (1,4,6,8,9,10,13,16,17,21,25,28,33,34,36,40,49,64), 16:9 Mode (5,7,12,14,20,24,30) |
| 이벤트 통지 | 지원 |
| 로컬 파일 재생 | 지원 |
| 영상 백업 | 지원 (실행 가능한 Exe/AVI) |
| Emap |
| 환경 설정 | 카메라/센서/수동 트리거/링크 포함 |
| 이벤트 통지 | 지원 |
| 실시간 화면 보기 | 지원 |
| 다중 Emap | 지원 (한 화면에 최대36 Emap) |
| Emap 컨트롤 | 줌/히스토리 리스트/화면 조정 |
| 사용자 Emap 이미지 | 지원 (카메라/센서/수동 트리거/링크) |
| 이벤트 |
| 장치 이벤트 액션 | 녹화/PTZ 이동/수동 트리거/사운드/ 외부 응용프로그램 실행/SMTP/이벤트 릴레이 |
| 실시간 이벤트 통지 | 지원 |
| 실시간 화면 보기 | 채널 / 레이아웃 지속시간 ( 5초 ~ 무제한 ) |
| 상태 |
| 상태 모드 | 장치 상태 / 시스템 상태 / 장치 로그 |
| 장치 상태 | 상태 뷰와 연결된 Live1/Live2 레이아웃, 레코딩/연결/이벤트 상태 |
| 시스템 상태 | CPU/네트워크/디스크 사용률, 실시간 시스템 로그, 로그 검색 |
| 시스템 로그 검색 | 모니터링 서비스/레코딩 서비스 로그 |
| 장치 로그 | 지원 |
| 로그 내보내기 포멧 | 엑셀 (csv), 텍스트 (txt) |
| 기능 |
| 실시간 업데이트 | 지원 |
| 시스템 잠금 / 해제 | 지원 |
| 자동 로그인 | 지원 |
| 복원 | 지원 |
| OSD | 지원 |
| 사용자 관리 | 지원 |
| 권한 레벨 | 관리자 / 사용자 |
| 사용자 할당 | 지원 |
| 언어 | 내보내기 / 가져오기 |
| 비디오 출력 | YV12/YUY2/RGB32/RGB565/RGB555 |
| 원격 설정 | 지원 |
| 장치 검색 쿼리 | 지원 |
| 장치 검색 | 지원 |
| 전체 화면 모드 | 지원 |
| 단축키 | 분할 모드 컨트롤 / 분할 그룹 컨트롤 / 스냅 샷 |

* 세부설명은 공지없이 변경될 수 있습니다.

# 부록 B-툴바

| 응용프로그램 / 버전 | NC-Titanium/1.0.0.0 |
| --- | --- |
| Live1 / Live2 뷰 |
|  | 와이드 분할 모드 16:9 (5,7,12,14,20,24,30) |
|  | 일반 분할 모드 4:3 (1,4,6,8,9,10,13,16,17,21,25,28,33,34,36,40,49,64) |
|  | 전체 화면 모드 |
|  | 스냅 샷 |
|  | 일시 정지 |
|  | 수동 녹화 끄기 / 켜기 |
|  | 음소거 / 오디오 볼륨 조절 |
|  | 음소거 / 마이크 볼륨 조절 |
|  | 모든 장치 연결 해제 |
|  | 이전 분할 그룹 |
|  | 다음 분할 그룹 |
|  | 이벤트 채널 설정 / 재설정 |
|  | 순차 보기 |
|  | 순차 보기 중지 / 재개 |
|  | 이전 순차 보기 |
|  | 다음 순차 보기 |
|  | 채널 순차 보기 목록 |
| Local 재생 / 장치 재생 뷰 |
|  | 와이드 분할 모드 16:9 (5,7,12,14,20,24,30) |
|  | 일반 분할 모드 4:3 (1,4,6,8,9,10,13,16,17,21,25,28,33,34,36,40,49,64) |
|  | 전체 화면 모드 |
|  | 스냅 샷 |
|  | 음소거 / 오디오 볼륨 조절 |
|  | 이전 분할 그룹 |
|  | 다음 분할 그룹 |
|  | 모든 장치 연결 해제 |
| Emap 뷰 |
|  | 와이드 분할 모드 16:9 (5,7,12,14,20,24,30) |
|  | 일반 분할 모드 4:3 (1,4,6,8,9,10,13,16,17,21,25,28,33,34,36,40,49,64) |
|  | 전체 화면 모드 |
|  | 스냅 샷 |
|  | 일시 정지 |
|  | 수동 녹화 끄기 / 켜기 |
|  | 음소거 / 오디오 볼륨 조절 |
|  | 음소거 / 마이크 볼륨 조절 |
|  | Emap 확대 |
|  | Emap 축소 |
|  | Emap 화면 조정 |
|  | 이전 Emap |
|  | 다음 Emap |
|  | Emap 닫기 |
|  | 이전 분할 그룹 |
|  | 다음 분할 그룹 |
|  | 모든 장치 연결 해제 |
|  | 이벤트 채널 설정 / 재설정 |
|  | 순차 보기 |
|  | 순차 보기 중지 / 재개 |
|  | 이전 순차 보기 |
|  | 다음 순차 보기 |
|  | 채널 순차 보기 목록 |
| 이벤트 뷰 |
|  | 전체 화면 모드 |
|  | 스냅 샷 |
|  | 일시 정지 |
|  | 수동 녹화 끄기 / 켜기 |
|  | 음소거 / 오디오 볼륨 조절 |
|  | 음소거 / 마이크 볼륨 조절 |
|  | 모든 장치 연결 해제 |
| 상태 뷰 |
|  | 전체 화면 모드 |
|  | 장치 상태 |
|  | 시스템 상태 |
|  | 장치 시스템 / 이벤트 로그 |
| 화면 툴바 |
|  | 화면 툴바 보이기 / 숨기기 |
|  | 화면 툴바 왼쪽 / 오른쪽으로 이동 |
|  | 디지털 줌 |
|  | 이미지 캡쳐 |
|  | 모든 장치 연결 해제 |
|  | 일시 정지 / 재개 |
|  | 오디오 켜기 / 끄기 |
|  | 마이크 켜기 / 끄기 |
|  | 녹화 켜기 / 끄기 |

# 부록 C-디렉토리

| C:\Program Data\NCTitanium (Windows 7) |
| --- |
| Dump | 덤프 |
| MonitoringService | 모니터링 서비스 덤프 |
| RecordingService | 레코딩 서비스 덤프 |
| MonitoringService | 모니터링 서비스 환경 설정 |
| Emap | Emap 이미지와 샘플 |
| Languages | Ini 언어 파일 |
| Logs | 모니터링 서비스 로그와 이전 환경 설정 |
| Recording Service | 레코딩 서비스 환경 설정 |
| Logs | 레코딩 서비스 로그 |
| Recording Index | 레코딩 데이터 인덱스 |
| Users | 사용자 환경 설정 |
| Shared | 공통 정보 |
| WebService | 웹 서비스 환경 설정 |
| C:\Users\{User Name}\My Pictures |
| NCTitanium | 기본 스냅 샷 디렉토리 |

# 부록 D-단축키

| Live1, Live2, Live3, Live4, Local 재생, 장치 재생, Emap, 이벤트 |
| --- |
| Page Up | 분할 모드 변경 (분할 개수가 감소) |
| Page Down | 분할 모드 변경 (분할 개수가 증가) |
| Home | 분할 그룹 변경 (분할 그룹 개수 만큼 감소 : 순환) |
| End | 분할 그룹 변경 (분할 그룹 개수 만큼 증가 : 순환) |
| Left Ctrl + Enter | 전체 화면 모드 |
| ESC | 전체 화면 모드 닫기 |
| Left Alt + F4 | 전체 화면 모드 닫기 |
| Print Screen | 선택한 화면의 이미지 캡쳐 |
| Left Ctrl + Print Screen | 모든 화면 스크린 샷 |

# 부록 E-메세지와 로그

| 메세지 | 조치사항 |
| --- | --- |
| OLE 초기화에 실패하였습니다. OLE 라이브러리가 올바른 버전인지 확인하십시요. | 마이크로 소프트 닷넷 프레임워크를 설치하십시요. |
| 윈도우 소켓 초기화 실패. | 점검 후 네트워크 장치 드라이버를 재설치 하십시요. |
| 레코딩 서비스의 저장 공간을 확인하십시요. | 시스템 설정에서 디스크 용량을 늘리십시요. '3.4 시스템 설정 - 저장디스크'를 참조 하십시요 - 디스크 덮어쓰기 실패 혹은 디스크가 꽉 찬 경우 |
| 다른 원격 사용자의 설정 변경에 의해 레코딩 서비스가 끊어집니다. 그렇지 않다면 서비스가 중지되었을 수 있습니다. | 설정은 다른 사용자에의해 변경 될 수 있습니다. 레코딩 서비스는 자동적으로 재연결을 시도합니다. 시스템내의 서비스 상태를 확인하십시요. |
| 사용자 암호를 입력하십시요. | 사용자 암호가 필요합니다. |
| 릴레이 스트림 성공적으로 연결 | 레코딩 서비스는 라이브 스트림에서 모니터링 시스템으로 릴레이를 시작합니다. |
| 등록된 채널 순차보기 그룹이 없습니다. 애널 순차보기 그룹을 추가하십시요. | 채널 순차보기 그룹을 추가하십시요. '3.7 시스템 설정 - 순차보기'를 참고 하십시요. |
| 등록된 레이아웃 순차보기 그룹이 없습니다. 레이아웃 순차보기 그룹을 추가하십시요. | 레이아웃 순차보기 그룹을 추가 하십시요. '3.7 시스템 설정 - 순차보기'를 참고 하십시요. |
| 사용자 아이디를 입력하십시요. | 사용자 아이디를 입력합니다. |
| 이 사용자는 이미 등록되었습니다. | 다른 사용자 아이디를 사용하십시요. |
| 릴레이 연결이 끊어집니다. | 레코딩 서비스는 라이브 스트림을 릴레이하는데 실패합니다. |
| 선택된 장치가 없습니다. 장치를 선택하십시요. | 장치 트리에서 장치를 선택하십시요. |
| 업데이트 버전 정보 파일이 문제가 있을 수 있습니다. 그것을 이용할 수 없습니다. | 업데이트 서버에 접근할 수 없습니다. 혹은 정보 파일에 접근할 수 없습니다. 시스템 관리자 혹은 설치자에게 연락하십시요. |
| 서버에서 업데이트 파일을 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. | 라이브 업데이트 정보 파일에 접근할 수 없습니다. 시스템 관리자 혹은 설치자에게 연락하십시요. |
| 서버에서 버전 정보 파일을 읽는 동안 오류가 발생했습니다. | 라이브 업데이트 버전 정보 파일에 접근할 수 없습니다. 시스템 관리자 혹은 설치자에게 연락하십시요. |
| 로컬 디스크 드라이브에서 업데이트 파일을 생성하는데 오류가 발생하였습니다. | 파일 생성 실패. 사용자 권한 및 디스크 공간을 확인해 주십시요. |
| 업데이트 서버에서 업데이트 내역 파일을 가져오는 동안 오류가 발생하였습니다. | 라이브 업데이트 수정 내역 파일에 접근 할 수 없습니다. 시스템 관리자 혹은 설치자가에게 연락하십시요. |
| 서버에서 업데이트 파일을 가져오는 동안 오류가 발생합니다. 혹은 실패 할 수 있습니다. | 업데이트하는 동안 서버와 연결이 끊어졌거나 실패 되었습니다. 사이트 확인 후 다시 시도하십시요. |
| 환경 설정 서버가 없습니다. | 설정이 잘못됐을 수 있습니다. 그렇지 않으면 레코딩 서비스가 동작 중인지 아닌지 확인하십시요. |
| 등록된 레코딩 서버가 없습니다. | 레코딩 서비스가 동작인지 아닌지 확인하십시요. 그렇지 않으면 네트워크 방화벽이 접근을 막고 있을지 모릅니다. 시스템의 방화벽을 확인하십시요. |
| 모니터링 서비스가 종료 되어지고 있습니다. | 모니터링 서비스가 종료되고 있습니다. 종료될 때까지 기다리십시요. |
| 장치 재생 정보를 삭제하고 있습니다. | 장치 재생 데이터와 레코딩 서비스의 채널간에 응답 확인을 기다려주십시요. |
| 마지막에 비정상적으로 종료되었습니다. 마지막 연결을 복원 하시겠습니까? | 모니터링 서비스의 마지막 시도가 실패했거나 오류가 발생했습니다. |
| 이 파일은 열 수 없습니다. 이 파일을 여는 동안 오류가 발생했습니다. | 다른 파일로 시도하십시요. |
| 레코딩 데이터를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. 선택한 장치의 레코딩 데이터가 없을 수 있습니다. | 레코딩 상태와 디스크 드라이브와 데이터 베이스를 확인하십시요. |
| 정확한 검색 시간을 설정하시기 바랍니다. 시작 시간과 종료 시간을 확인하시기 바랍니다. | 검색 시간 범위를 확인하십시요. |
| 선택된 이벤트가 없습니다. 리스트에서 이벤트를 선택해 주십시요. t. | 콤보박스의 이벤트 타입을 확인하십시요. |
| Emap 사용자 이미지 파일을 읽는데 에러가 발생했습니다. 파일과 사이즈를 확인해 주십시요. 이미지 넓이는 28의 배수여야 하며 높이는 84여야합니다. | '3.6 시스템 설정 - Emap'을 참고하십시요. |
| CPU 이용률이 95% 이상입니다. 시스템이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. | 모니터링 시스템의CPU 이용률이 95% 이상입니다. 시스템이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 모니터링 / 재생 장치를 확인해주시고 그 중 일부 연결을 해제 해주십시요. |

# 부록 F-하드디스크 포맷

기본적으로 레코딩 서버는 백그라운드로 동작되고 있습니다. 레코딩 서버가 사용중인 하드디스크를 강제로 제거하거나 포맷하게 되면 서버가 이상 동작 할 수 있습니다. 클라이언트 및 레코딩 서버 모두 종료한 후 하드디스크 포맷을 진행해 주십시요.

- 하드디스크 포맷 절차

- 클라이언트가 실행 중이면 클라이언트를 종료합니다.

Figure 122 하드디스크 포맷 - 클라이언트 종료

- 레코딩 서버를 종료합니다. [시작 > 모든 프로그램 > NCTitanium > Service Manager 실행]

Figure 123 하드디스크 포맷 – Service Manager 실행

- Service Manager > Recording Service 선택 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭 > Stop

Figure 124 하드디스크 포맷 – Service Manager Stop

- 하드디스크 포맷을 진행합니다. 내 컴퓨터에서 하드 디스크 드라이브를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 팝업 메뉴에서 포맷을 선택합니다.

Figure 125 하드디스크 포맷 – 포맷 선택

- 시작 버튼을 클릭합니다.

Figure 126 하드디스크 포맷 – 포맷

- Service Manager > Recording Service 선택 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭 > Start

Figure 127 하드디스크 포맷 – Service Manager Start

NC-Titanium

한국에서 인쇄

# Text boxes

NC-Titanium

보조 메뉴

메인 메뉴 /  연결 상태

Figure 35 메인 메뉴 / 보조 메뉴

Figure 38 트레이 메뉴

트레이 메뉴

마우스 왼쪽 버튼 클릭 후 드래그 : 툴바를 이동 시키기 위한 핸들